Obec Hrnčiarske Zalužany

980 12  Hrnčiarske Zalužany

_____________________________________________________________________________________

Sp. zn. 	30/2013/9-Ku						         Hrnčiarske Zalužany, 18.02.2013

Vec

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

XAV, s.r.o., Štúrova 104, 900 01 Modra, IČO: 46332448 podali dňa 14.01.2013 na Obecnom úrade v Hrnčiarskych Zalužanoch žiadosť na vydanie stavebného povolenia pre stavbu “Bioplynová stanica Hrnčiarske Zalužany 1 (999 kW)“ na pozemkoch parc.č. 996/2, 999/2, 998/3 996/4, 998/1, 997/5 (KN- E parc.č. 649) , 998/2 (KN-E parc.č. 652/1), 996/1 (KN-E parc.č. 645) v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany. Žiadateľ bol vyzvaný dňa 22.01.2013 na doplnenie podania, zároveň bolo konanie prerušené. Dňom doplnenia podania bolo začaté stavebné konanie, ktoré je vzhľadom na veľký počet účastníkov konania oznamované a doručované účastníkom konania verejnou vyhláškou.

Územné rozhodnutie na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Hrnčiarske Zalužany dňa 15.10.2012 pod č. 623/2012/138-Ku, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.11.2012.

Popis stavby:  Zámerom investora je postaviť bioplynovú stanicu (ďalej BPS) s anaeróbnou technológiou fermentácie pre spracovanie kukuričnej siláže. Siláže budú skladované v silážnych žľaboch. Po fermentácii bude stabilizovaná surovina zhromažďovaná v skladovacej nádrži a následne aplikovaná ako hnojivo na poľnohospodársku pôdu. Pri fermentácii sa uvolňuje bioplyn, ktorý bude spaľovaný v kogeneračných jednotkách. Plynový motor je spojený s generátorom elektrickej energie. Vyrobená elektrická energia bude vyvedená do verejnej distribučnej siete. Teplo získané chladením motora je čiastočne využívané pre ohrev suroviny vo fermentoroch, zostávajúcu časť tepla bude možné využívať na vykurovanie a ohrev TÚV. Objekt BPS je situovaný s ohľadom na nové funkčné využitie územia, možnosť napojenia na jestvujúce komunikácie a inžinierske siete.rístup k stavenisku je navrhnutý po jestvujúcej komunikácii.

Stavebné objekty:

SO 01 Zemné práce a terénne úpravy

Zemné práce zahrňujú výkopy pod silážne žľaby (úroveň prvej terasy), fermentory so skladovacou nádržou a daľšej technológie (úroveň druhej terasy). Zemná pláň sa upraví v odpovedajúcej úrovni pod navrhnutou niveletou. Na záver prác sa vysvahované a nespevnené plochy opatria vrstvou ornice o mocnosti 100 mm a zasejú sa trávou. Uskutoční sa skrývka ornice.

SO 02 Fermentory, základy fermentorov a strojovne

Pre fermentáciu slúžia 2 nadzemné nádrže. Jedná sa o monolitické železobetónové nepriepustné nádrže vnútorného priemeru 23,0 m, výšky 9,5 m. Objem po max. hladiny kalu je 3.300 m3. Pre tieto nádrže je potrebné vybudovať základovú platňu, ktorá tvorí zároveň dno nádrže. Súčasťou nádrží je i rozšírený betónový základ medzi fermentormi pre montáž strojovne fermentorov.

SO 03 Základy skladovacej nádrže

Pre skladovanie digestátu slúži 1 nadzemná nádrž. Jedná sa o oceľovú smaltovanú nepriepustnú nádrž priemeru 31.710 mm. Vnútorný priemer drážky v železobetónovej doske = 31.400 mm. Vonkajší  priemer drážky v železobetónovej doske = 32.000 mm. Výška nádrže 8,66 m. Objem nádrže 6.600 m3. Pre túto nádrž je potrebné vybudovať betónové základy tvoriace zároveň dno nádrže.

SO 04 Základy a základové pätky pre kontajnery, stĺpy potrubných rozvodov, horáku zbytkového plynu, hromozvodu a pod.

- Základ pod dávkovací zásobník

Stavba je založená na vystuženom základovom páse š. 2.200 mm, výška základu 1.000 mm.

Základ stĺpov potrubných rozvodov - 12 ks

Stavba je založená na vystuženej základovej pätky 800 x 800 mm, výška pätky 1.100 mm.

- Základ pod stožiar hromozvodu

Stavba je založená na vystuženej základovej pätky 1.600 x 1.600 mm, výška pätky 2200 mm.

- Základ pod kontajner rozvodne a velínu

Stavba je založená na vystužených základových pásoch š. 500 mm, výška základu 1.100 mm, dolná hrana základu je -1,000 m pod úrovňou ±0,000. Tvar základu viď. výkr. č. 04.D.02

- Základ pod kontajner kogeneračnej jednotky TEDOM Quanto D770 BIO KON

Stavba je založená na vystužených základových pásoch š. 500 mm, výška základu 1.100 mm.

- Základ pod kontajner kogeneračnej jednotky TEDOM Cento T200 BIO KON

Stavba je založená na vystužených základových pásoch š. 500 mm, výška základu 1.100 mm.

- Základ pod kontajner strojovne plynu a tepla

Stavba je založená na vystužených základových pásoch š. 500 mm, výška základu 1.100 mm, dolná hrana základu je -1,000 m pod úrovňou ±0,000. Základ tvorí aj betónová platňa 2.700 x 4.850 mm hrúbka 600 mm.

- Základ pod kioskovú trafostanicu

Kiosková trafostanica je typový železobetónový objekt založený cca 750 mm pod úrovňou UT na zhutnené štrkové lôžko. Ide o samostatnú prefabrikovanú stavbu.

- Základ pod horák zbytkového plynu

Stavba je založená na vystuženej základovej pätky 2.000 x 1.500 mm, výška pätky 1000 mm.

- Protihluková stena

Na základe hlukovej štúdie je potrebné kogeneračné jednotky obostavať protihlukovou stenou. Stena je z vnútornej strany opatrená akustickým obkladom VAL-PO-85 1.000 x 500 mm L – funkčný obklad v štruktúre kovovej kazety s absorbčnou výplňou.

- Základ pod sanitárny kontajner

Stavba je založená na prostých základových pásoch š. 500 mm, výška základu 1.100 mm.

SO 05 Silážne žľaby

Silážne žľaby budú slúžiť pre skladovanie kukuričnej siláže. Skladajú sa z troch silážnych žľabov. Budú mať rozmer: 24.885 x 56.625 mm, 25.010 x 54.925 mm, 25.025 x 54.015 mm, objem 18.600 m3.

Žľaby budú vybudované vo výkope. Po vyhĺbení stavebnej jamy bude urobený zhutnený podsyp z makadamu, zhutnené štrkové lôžko, podkladný betón, geotextília, hydroizolačná fólia Fatrafol 803, a spádovaná železobetónová doska. Steny žľabov budú tvoriť monolitické železobetónové steny. Plocha dna žľabov bude vyspádovaná do odtokového žľabu, ktorý bude napojený na podzemnú prečerpávaciu jímku. Čerpané pomocou čerpadiel do technológie BPS.

Hydroizolačná fólia Fatrafol 803 je nevystužená fólia na báze mäkčeného polyvinylchloridu. Je určená ako poistná izolácia proti prenikaniu silážnych štiav z kukuričnej siláže do podložia. Táto fólia je vyvedená do zbernej jímky silážneho žľabu, odkiaľ v prípade natečenia štiav budú zachytené šťavy hromadené v zbernej jímke a následne prečerpávané na spracovanie vo fermentoroch.

SO 06 Prívod technologickej vody

Prívod technologickej vody je navrhnutý z potrubia e PE –HD PE SDR 17 PN 10 DN 50mm. Potrubie bude uložené v upravenej ryhe na pieskovom lôžku hr. 100mm. Napojenie bude v armatúrnej šachte AŠ1 pri požiarnej nádrži.Ukončenie vodovodu bude v armatúrnej šachte AŠ2 ventilom s pripojením na hadicu.

SO 07 Spevnené plochy a oplotenie

Obsluha výrobného areálu bude vykonávaná nákladnými zásobovacími vozidlami skupiny N2 a PN. V prevažnej miere bude využívaný automobilový park poľnohospodárskeho družstva s využitím traktorov, prívesov s požadovanou nadstavbou (cisterna, valník). Priemerný denný počet zásobovacích vozidiel je 5. Spevnené plochy vo vnútri areálu sú navrhnuté v dostatočnej šírke na manévrovanie predmetných vozidiel. Manipulácia a otáčanie vozidiel je možné na navrhovaných spevnených plochách. Zásobovanie bude vykonávané v priebehu pracovnej zmeny. Odstavovanie nákladných vozidiel sa v priestore navrhovanej stavby nepredpokladá. Bioplynová stanica nevyžaduje stálu obsluhu. Kontrola a údržba bude vykonávaná občasne. Obsluha bude využívať osobné motorové vozidlo, ktoré pri výkone obsluhy odstaví na vytvorenú spevnenú plochu.

Súčasťou stavby bude aj oplotenie areálu BPS, ktoré bude pozostávať zo stĺpov, pletiva a podhrabovej dosky. Stĺpy a pletivo budú z pozinkovanej ocele s poplastovaním. Pri vjazde do priestoru BPS bude v oplotení osadená brána o šírke 6,0 m. Brána bude dvojkrídlová otváravá s otočnými krídlami.

SO 08 Prípojka VN

Prípojka VN bude vyhotovená zo vzdušného vedenia č.362 napojením z vloženého zvislého úsekového odpojovača FLA 15/6400 B (dodávka SSE-D) na jestvujúci podperný bod  do vonkajšieho VN rozvádzača R-22kV (dodávka SSE-D) a do zemného káblového vedenia (dodávka BPS). Typ použitého VN kábla bude 3xNA2XS(F)2Y 1x70.

SO 10 Požiarna nádrž

Na protipožiarne zabezpečenie areálu BPS je potrebná zásoba vody s objemom 100 m3, s možnosťou kontroly zásoby vody ako aj doplňovania. Na zabezpečenie objemu požiarnej vody sú navrhnuté 2 ks podzemných nádrží, každá o objeme 50 m3. Rozmery jednej nádrže sú – dĺžka 11,90 m a priemer 2,30 m. Nádrže nebudú navzájom prepojené. Každá nádrž má vstupný – kontrolný otvor priemeru 1.000 mm.

SO 11 Kanalizácia a žumpa

Spotreba pitnej vody je spracovaná na základe vyhlášky MŽP SR č. 684 zo dňa 14.11.2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Kapacitné údaje

| Počet pracovníkov | 2 |
| --- | --- |

Špecifická potreba pitnej vody

| Pracovník | 120 l.os.deň-1 |
| --- | --- |

Špecifická spotreba pitnej vody

| Pracovníci | 240 l.deň-1 |
| --- | --- |

Qp =240 l.deň-1 = 0,240 m3.deň-1
Qm = 240 x kd (2,0) = 0,480 m3.deň-1

Qh =  Qm . 1,8 /86 400 = 0,01 l.s -1

Qroč = 365 x 0,240 = 87,60 m3.rok-1

Bilancie splaškových odpadových vôd

Množstvo splaškových odpadových vôd – množstvo odpadových splaškových vôd je odvodené zo spotreby pitnej vody. Navrhovaná kanalizácia bude odvádzať výlučne odpadové vody splaškové zo sanitárneho kontajnera do navrhovanej akumulačnej žumpy. Kanalizácia sa skladá z jednej kanalizačnej vetvy. Kanalizačná VETVA SP bude zaústená do navrhovanej akumulačnej vodotesnej žumpy o objeme 11,0 m3. Jedná sa o typizovanú železobetónovú nádrž pôdorysných rozmerov 3,0 x 2,3 m.

Novostavba BPS pozostáva z nasledujúcich prevádzkových súborov:

PS 01 Dávkovací zásobník biomasy

Dávkovač pevných látok (šnekové dávkovacie zariadenie) je východiskovým zariadením BPS, zabezpečuje príjem vstupných surovín tuhej konzistencie (siláž kukurice). Cez nadzemné dopravné podávače (šneky) sa uvedené suroviny dostávajú do fermentoru bioplynu. Vsádzané materiály sa vhodným zdvižným vozidlom (kolový nakladač, teleskopický nakladač, a pod.) zhora vnesú do dávkovača, tam budú skladované a cez dopravné podávače budú privedené do fermentoru I.

Zariadenie sa môže používať len pre prepravu biomasy s obsahom suchej substancie od 20 % do 40 %. Biomasa nesmie obsahovať žiadne cudzie telesá (napr. kamene, kusy železa a pod.).

Zariadenie pozostáva z komponentov:

- vaňa z ušľachtilej ocele,

- vážiaca technika so 4 vážnymi bunkami vrátane vyhodnocovacieho počítača pre vnášanie riadenej hmotnosti,

- trachtárový dopravník (šnek).

PS 02 Fermentory vrátane vybavenia, technologický krčok

Jedná sa o 2 nepriepustné železobetónové nádrže  23,00 m, výšky 9,50 m zastrešené kužeľovou membránovou strechou, podopretou stredovým stĺpom. Steny nádrže sú tepelne izolované minerálnou vatou prekrytou trapézovým plechom. Výška plnenia kalom je 7,95 m, t.j. užitočný objem je 3.300 m3. Priestory nádrží sú navzájom prepojené trubkou, čím je vyrovnaná konštantná úroveň hladiny. V bočnej stene nádrže sú umiestnené po obvode 3 veslové horizontálne miešadlá. Nad hladinou je plynový priestor cca 800 m3 uzatvorený plynovou membránou. Pohyblivá plynová membrána kopíruje nahromadené množstvo bioplynu. Podľa snímanej úrovne plynovej membrány je určovaná zásoba bioplynu v plynojeme. Na plynový priestor je pripojená hydraulická poistka pre istenie pretlaku plynu. Plynové priestory fermentorov sú prepojené za účelom vyrovnávania tlaku. Vznikajúci plyn je z plynojemu odvádzaný do strojovne bioplynu v kontajneri. Fermentor je vybavený hrdlom pre núdzové vyčerpanie celej nádrže. Obslužná lávka, prístupná po rebríku, umožňuje prístup k hydraulickej poistke i k priezorom do nádrže. V oboch fermentoroch sú inštalované vykurovacie rozvody – rúrové registre. Pre prvý ohrev kalu bude využité teplo z náhradného zdroja. Po dosiahnutí dostatočného vývinu bioplynu vo fermentoroch, bude naštartovaná kogeneračná (KGJ) na bioplyn a ohrev nádrží bude zabezpečovaný teplom z KGJ. Vo fermentore je snímaná úroveň hladiny a teplota kalu, naplnenie plynojemu a pretlak bioplynu. Súčasťou fermentoru je aj vložený technologický kŕčok so strojovňou fermentoru. Vo vnútri objektu je umiestnené centrálne čerpadlo na prečerpanie kalu medzi jednotlivými nádržami. V strojovni sú aj rozdeľovače a zberače rozvodov vykurovacej vody do nádrží.

PS 03 Skladovacia nádrž vrátane vybavenia

Skladovacia nadzemná nádrž bude nepriepustná oceľová smaltovaná nádrž  31,71 m, výšky 8,66 m bez zastrešenia. Steny nádrže nie sú tepelne izolované. Celkový objem skladovacej nádrže je 6.835 m3, užitočný objem je 6.600 m3 s 10% rezervou.  V nádrži sú umiestené 3 horizontálne vrtuľove miešadlá. Nátok do skladovacej nádrže bude prečerpaním digestátu z fermentora II. Čerpadlo v skladovacej nádrži umožňuje čerpanie náplne skladovacej nádrže do cisterien. Skladovacia nádrž je vybavená hrdlom pre núdzové vyčerpanie celej nádrže. Obslužné plošiny, prístupné z rebríka, umožňujú prístup k miešadlám. V skladovacej nádrži je meraná výška hladiny.

PS 04 Strojovňa plynu

V kontajneri pred kogeneráciou je umiestnená strojovňa bioplynu. Bioplyn z fermentorov je dopravovaný ku kogeneračnej jednotke. Min. pretlak plynu pred kogeneráciou je 3,0 kPa.

V strojovni bioplynu je umiestnená časť zariadenia pre bezpečnostné istenie plynovodnej trasy - vodná uzávera, ktorá slúži pre rýchle havarijné prerušenie dodávky plynu. Uzávera je ovládaná riadiacim systémom, počas mimoriadnej situácie je možné uzavrieť ju aj ručne. Strojovňa bioplynu je vybavená detektorom úniku bioplynu, ktorý sníma koncentráciu bioplynu v ovzduší strojovne. Na výtlačnej strane plynovodného potrubia zo strojovne je pripojená vetva potrubnej trasy vedúca k horáku zbytkového plynu, ktorým je pri výpadku kogeneračnej jednotky z prevádzky bioplyn likvidovaný jeho spálením. Plynovodné a akumulačné potrubie bude vybavené odvzdušňovacím potrubím, vyvedeným do vonkajšieho voľného priestoru. Priestor bioplynovej strojovne je z hľadiska havarijného úniku plynu istený detektorom metánu. Zistený únik jednak uzatvára vodný uzáver a tým prívod bioplynu a súčasne spustí vzduchotechniku s 12-násobnou výmenou vzduchu. Informácia o úniku je signalizovaná na riadiacom monitore, svetelným a zvukovým znamením na objekte a zaslaním správy na určené telefóny.

PS 05 Strojovňa tepla

V oddelenej časti kontajneru so strojovňou plynu je umiestnená aj strojovňa tepla. V nej sú umiestnené rozdeľovač a zberač tepla s dynamickým vyrovnávačom tlaku a obehové čerpadlá. Strojovňa je vybavená ventilátorom pre odvod vysálaného tepla.

PS 06 Kogeneračné jednotky

Pre spaľovanie bioplynu budú využívané dve kogeneračné jednotky (ďalej len KGJ) v kontajneroch. Kontajner tvorí súčasne protihlukovú kapotu. Inštalovaná bude jedna kogeneračná jednotka TEDOM Quanto D770 BIO KON a jedna kogeneračná jednotka TEDOM Cento T200 SP BIO KON. Kogeneračná jednotka obsahuje priestor, v ktorom je umiestnené sústrojenstvo motor - generátor na základovom ráme a tepelné zariadenie jednotky a priestor pre elektrické rozvádzače. Súčasťou dodávky je chladiaca jednotka technologického okruhu pre odvedenie nevyužitého tepelného výkonu do okolitej atmosféry. KGJ je určená pre spaľovanie bioplynu skupiny č.1 pre paralelnú prevádzku so sieťou: 400V/50Hz. Teplovodný okruh je prispôsobený teplotnému spádu 90/70oC. Kogenerácia je vybavená núdzovým a technologickým chladičom na streche kontajneru, výmenníkom spalín a tlmičom výfuku. Výfuk je vyvedený nad strechu kontajneru. Kontajnerové vyhotovenie KGJ je riadené samostatným riadiacim systémom, t.j. kontrola tlaku bioplynu, teplota a tlak vykurovacej vody vrátane prípadnej úpravy teploty na vratnom potrubí. Priestor kontajneru je proti úniku plynu istený detektorom metánu. Prehriatiu KGJ je zabránené vetraním ovládaným termostatom. Odvod spalín z kogeneračnej jednotky bude riešený dymovodom a komínovým prieduchom trojzložkovým, vyvedeným do výšky min. 10,00 m (vychádza z rozptylovej štúdie) nad okolitý terén.

PS 07 Horák zostatkového plynu

Horák zostatkového plynu bude slúžiť na spaľovanie bioplynu počas mimoriadnych situácií, t.j. len pre havarijné účely. Prevádzka horáku je riadená automatický riadiacim systémom bioplynovej stanice. Pri dosiahnutí určenej polohy objemu bioplynu v plynojeme je automatický zapálený horák a otvorené prívodné potrubie plynu. Pri poklese objemu plynu v plynojeme je horák spätne automatický odstavený. Prívod bioplynu k horáku bude plynovodom, ktorý bude napojený na výtlačné potrubie na výstupe z dúchadiel. Odbočka bude opatrená uzáverom.

PS 08 Sanitárny kontajner

V rámci prvej etapy výstavby BPS HZ bude realizovaný sanitárny kontajner, ktorý bude slúžiť aj pre druhú a tretiu etapu výstavby. V samostatnom kontajneri je umiestená prevádzková miestnosť obsluhy s PC a monitorom. Prostredníctvom počítača má obsluha prehľad o technologickom procese celej BPS. Počítač zároveň slúži ako archivačná jednotka dát z meracích čidiel a histórie prevádzky. V kontajneri je taktiež umiestené  hygienické zariadenie pre obsluhu. Kontajner bude napojený na areálové rozvody technologickej vody, ktoré sú prostredníctvom vodovodnej prípojky napojené na verejný vodovod. Príprava teplej úžitkovej vody je prostredníctvo elektrického zásobníkového ohrievača. Celý kontajner je vykurovaný priamo výhrevnými teplovzdušným el. konvektormi. Odkanalizovanie splaškových vôd je cez navrhovanú splaškovú kanalizáciu do nepriepustnej prefabrikovanej železobetónovej žumpy.

PS 09 Vonkajšie potrubné rozvody

Jednotlivé technologické zariadenia sú prepojené potrubiami – rozvody kalu, plynu a tepla. V PD je uvažované s nadzemným vedením všetkých technologických potrubí, uložených na oceľových nosných stĺpoch. Potrubia budú tepelne izolované (povrchová úprava oplechovaním), chránené voči zamrznutiu média vykurovacím elektrickým káblom.

PS 10 Elektroinštalácia motorická – silnoprúd

BPS (elektráreň) bude pozostávať zo sústavy miešadiel, obehových, cirkulačných a vypúšťacích čerpadiel, ventilátorov, plynových horákov, vzduchových kompresorov, elektromagnetických ventilov a dvoch kogeneračných jednotiek 800 kW + 199 kW. Výkon kogeneračnej jednotky bude vyvedený do trafostanice (rozvádzač NN) na poistkové odpínače. Jednotlivé káble budú ťahané po energo mostoch (vzduchom) medzi jednotlivými kontajnermi, zásobníkmi, poprípade v zemi medzi jednotlivými súčasťami technológie a energo mostov.

Rozvodné sústavy:

3 NPE str. 50 Hz, 400/230 V/TN-S		motory, frekvenčné meniče, ...

1 NPE str. 50 Hz, 230 V/TN-S			servopohony, ventilátory, ...

PS 11 Riadiaci systém a MaR

Technológia BPS (elektráreň) bude riadená centrálnym riadiacim systémom (ďalej len RS), ktorý bude umiestnený v rozvodni.  RS bude vizualizovaný cez PC vo velíne (dispečerské pracovisko).  Jednotlivé kontajnery elektrárne budú poprepájané na úrovni silnoprúdu a merania a regulácie. Jednotlivé snímače a akčné členy (servopohony, motory, ...) budú pripojené do rozvodne NN a velínu v kontajneri.  RS bude zabezpečovať automatickú prevádzku BPS pod dohľadom obsluhy. Tiež RS zabezpečuje signalizáciu úniku plynu vrátane havarijného odstavenia, signalizácie poruchy do velína (prípadne iné vhodné miesto podľa požiadavky investora). Celý systém je koncipovaný ako poloautomatický systém ovládania a riadenia, ktorý za normálnych podmienok nepotrebuje zásah obsluhy. Hlavná činnosť obsluhy bude spočívať v kontrolnej činnosti, v príprave vstupných surovín a v spracovaní výstupných surovín. Jednotlivé káble budú ťahané po energo mostoch (vzduchom) medzi jednotlivými kontajnermi, zásobníkmi.

PS 12 Trafostanica a vyvedenie výkonu

Železobetónová bloková transformačná stanica typu DOFA je určená pre inštaláciu rozvodného zariadenia vysokého a nízkeho napätia. Rýchla montáž, moderná technológia, malé rozmery, vnútorná alebo vonkajšia obsluha umožňujú s minimálnymi investičnými nákladmi v minimálnom čase vybudovať transformačnú stanicu špičkovej úrovne.

Základné technické údaje transformačnej stanice:

Menovité napätie VN	22 kV

Menovité napätie siete NN	230/400 V

Frekvencia	50 Hz

Menovitý výkon transformátora    1.250 kVA

Rozvádzač VN

Typ SM6 od výrobcu Schneider electric, Francúzsko. Použitý je nový typ so silikónovými deflektormi a svykurovacími odpormi s hygroskopickými senzormi v každom poli.

Zostava VN rozvádzača:

1. IM - odpínač – prívod VN linky,

2. GBC-BI pole merania,

3. odpínač s poistkami pre transformátor.

Spínače sú riešené vždy s integrovanými uzemňovacími nožmi. Ovládanie silových odpínačov je ručne, s možnosťou pre motorový pohon, umožňujúcim diaľkové ovládanie.

Generátory v BPS

Na výrobu elektrickej energie sú vo výrobnom bloku BPS použité kogeneračné jednotky.

PS 13 Elektroinštalácia vnútorná, zemnenie a bleskozvod, areálové osvetlenie

a) Vnútorná elektroinštalácia

V areáli BPS budu umiestnené kontajnery – sanitárny, strojovňa plynu a tepla, rozvodňa a velín. Jednotlivé kontajnery budú napojené z hlavného rozvádzača RM1 cez bod napojenia. V rámci kontajnerov bude riešené vnútorné osvetlenie, zásuvkové obvody a podružný rozvádzač.

b) Ochrana pred bleskom a predpätím

Všetky objekty elektrárne bude potrebné chrániť pred zásahom blesku a atmosférickej elektriny bleskozvodom, ktorý bude pozostávať z aktívneho bleskozvodu a uzemňovacej sústavy.

c) Areálové osvetlenie

Areál BPS bude vybavený vonkajším osvetlením pre zabezpečenie umelého osvetlenia okolia objektu. Stĺpové svietidla LL Street Light clera 7 LED, 30 W budú osadené na novo navrhované stĺpy. Výška stĺpa bude 6,0 m. Areálové svietidlá budú napojené z rozvodne NN a ovládané jednak cez pohybové senzory DT1 až DT10 a jednak prepínačom SV1, ktorý bude umiestnený vo velíne.

Stavba bude realizovaná dodávateľsky oprávnenou firmou, ktorá bude určená výberovým konaním.

Obec Hrnčiarske Zalužany, zastúpené starostom Ing Branislavom Nociarom, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre správne posúdenie navrhovanej stavby a stavebnému úradu sú dobre známe miestne pomery, stavebný úrad podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu svoje námietky, pripomienky a stanoviská  ku žiadosti uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohoto oznámenia, inak sa na ne v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona neprihliadne.

Dotknuté orgány štátnej a verejnej správy oznámia svoje stanoviská v rovnnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania, inak v zmysle § 61 ods. 5 stavebného zákona sa má za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia a že ich stanovisko k predmetnej stavbe je kladné. Ak niektorý z orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho písomnú žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži.

Do podkladov konania je možné nahliadnuť v pracovných dňoch na Spoločnom obecnom úrade v Poltári, Železničná 489/1.

Ak sa  nechá niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc.

Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní sa neprihliada.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 36 ods.4 zák..č. 50/1976 Z.z. v platnom znení o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. V zmysle ust. § 26 ods. 2 zák.č. 71/1967 Zb. v platnom znení o správnom konaní musí byť toto oznámenie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Hrnčiarske Zalužany a 15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohoto oznámenia účastníkom konania.

Ing. Branislav Nociar

starosta

Oznámenie sa doručí:

- XAV, s.r.o., Štúrova 104, 900 01 Modra

- Ostatní účastníci konania ( vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú k takýmto pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnícke a iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté) formou verejnej vyhlášky v zmysle § 36 ods.4 stavebného zákona tak, že toto oznámenie stavebného úradu bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli tunajšieho úradu

- SSE-D, a.s., Republiky 5, 010 47 Žilina

- Krajský pozemkový úrad v Banskej Bystrici, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

- Obvodný pozemkový úrad v Lučenci, Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec

- Obvodný úrad životného prostredia v Lučenci, Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec

- Krajské riaditeľstvo hasičs. a záchr. zboru v Banskej Bystrici, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica

- Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Nám. republiky 26, 984 0 1 Lučenec

- Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211

- Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica

- Slovenský hydrometeorologický ústav, regionálne stredisko Banská Bystrica, Zelená 5, 975 90 Banská Bystrica

- Obvodný úrad Lučenec, odbor civil. ochrany a kríz. riadenia, Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec

- Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

Vybavuje: Mgr. Želmíra Kuzmániová, tel.č. 047/4308414