OBEC  HRNČIARSKE  ZALUŽANY

980 12   Hrnčiarske Zalužany

Sp. zn.: 30/2013/9-Ku                                                                       Hrnčiarske Zalužany, 04.04.2013

Obec Hrnčiarske Zalužany, zastúpená starostom Ing Branislavom Nociarom, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 3a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto

# S t a v e b n é    p o v o l e n i e

Žiadateľ: XAV, s.r.o., Štúrova 104, 900 01 Modra, IČO: 46332448,

podali dňa 14.01.2013 na Obecnom úrade v Hrnčiarskych Zalužanoch žiadosť na vydanie stavebného povolenia pre stavbu “Bioplynová stanica Hrnčiarske Zalužany 1 (999 kW)“ na pozemkoch parc.č. 996/2, 999/2, 998/3 996/4, 998/1, 997/5 (KN- E parc.č. 649) , 998/2 (KN-E parc.č. 652/1), 996/1 (KN-E parc.č. 645) v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany. Žiadateľ bol vyzvaný dňa 22.01.2013 na doplnenie podania, zároveň bolo konanie prerušené. Dňom doplnenia podania bolo začaté stavebné konanie, ktoré je vzhľadom na veľký počet účastníkov konania oznamované a doručované účastníkom konania verejnou vyhláškou.

Územné rozhodnutie na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Hrnčiarske Zalužany dňa 15.10.2012 pod č. 623/2012/138-Ku, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.11.2012.

Účastníci konania: XAV, s.r.o., Štúrova 104, 900 01 Modra, vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú k takýmto pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnícke a iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté - formou verejnej vyhlášky v zmysle § 61 ods.4 stavebného zákona,  SSE-D, a.s., Republiky 5, 010 47 Žilina, Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211, Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica.

Obec Hrnčiarske Zalužany  preskúmala žiadosť o vydanie stavebného povolenia podľa § 62 a § 63 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení jeho neskorších noviel, v stavebnom konaní rozhodla takto:

Stavba „Bioplynová stanica Hrnčiarske Zalužany 1 (999 kW)“, ktorá obsahuje stavebné objekty:

- SO 01 Zemné práce a terénne úpravy,

- SO 02 Fermentory, základy fermentorov a strojovne,

- SO 03 Základy skladovacej nádrže,

- SO 04 Základy a základové pätky pre kontajnery, stĺpy potrubných rozvodov, horáku zbytkového plynu, hromozvodu a pod.,

- SO 05 Silážne žľaby,

- SO 06 Prívod technologickej vody,

- SO 07 Spevnené plochy a oplotenie,

- SO 07 Spevnené plochy a oplotenie,

- SO 08 Prípojka VN,

- SO 10 Požiarna nádrž,

- SO 11 Kanalizácia a žumpa,

- prevádzkové súbory:

- PS 01 Dávkovací zásobník biomasy,

- PS 02 Fermentory vrátane vybavenia, technologický krčok,

- PS 03 Skladovacia nádrž vrátane vybavenia,

- PS 04 Strojovňa plynu,

- PS 05 Strojovňa tepla,

- PS 06 Kogeneračné jednotky,

- PS 07 Horák zostatkového plynu,

- PS 08 Sanitárny kontajner,

- PS 09 Vonkajšie potrubné rozvody,

- PS 10 Elektroinštalácia motorická – silnoprúd,

- PS 12 Trafostanica a vyvedenie výkonu,

- PS 13 Elektroinštalácia vnútorná, zemnenie a bleskozvod, areálové osvetlenie,

na pozemkoch parc.č. 996/2, 999/2, 998/3 996/4, 998/1, 997/5 (KN- E parc.č. 649) , 998/2 (KN-E parc.č. 652/1), 996/1 (KN-E parc.č. 645), ktoré sú vo vlastníctve Obce Hrnčiarske Zalužany,s ktorou má žiadateľ uzatvorenú zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č.1/2012, v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany sa

podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhl. MŽPSR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

P O V O Ľ U J E .

Popis stavby

SO 01 Zemné práce a terénne úpravy

Zemné práce zahrňujú výkopy pod silážne žľaby (úroveň prvej terasy), fermentory so skladovacou nádržou a daľšej technológie (úroveň druhej terasy). Zemná pláň sa upraví v odpovedajúcej úrovni pod navrhnutou niveletou. Na záver prác sa vysvahované a nespevnené plochy opatria vrstvou ornice o mocnosti 100 mm a zasejú sa trávou. Uskutoční sa skrývka ornice.

SO 02 Fermentory, základy fermentorov a strojovne

Pre fermentáciu slúžia 2 nadzemné nádrže. Jedná sa o monolitické železobetónové nepriepustné nádrže vnútorného priemeru 23,0 m, výšky 9,5 m. Objem po max. hladiny kalu je 3.300 m3. Pre tieto nádrže je potrebné vybudovať základovú platňu, ktorá tvorí zároveň dno nádrže. Súčasťou nádrží je i rozšírený betónový základ medzi fermentormi pre montáž strojovne fermentorov.

SO 03 Základy skladovacej nádrže

Pre skladovanie digestátu slúži 1 nadzemná nádrž. Jedná sa o oceľovú smaltovanú nepriepustnú nádrž priemeru 31.710 mm. Vnútorný priemer drážky v železobetónovej doske = 31.400 mm. Vonkajší  priemer drážky v železobetónovej doske = 32.000 mm. Výška nádrže 8,66 m. Objem nádrže 6.600 m3. Pre túto nádrž je potrebné vybudovať betónové základy tvoriace zároveň dno nádrže.

SO 04 Základy a základové pätky pre kontajnery, stĺpy potrubných rozvodov, horáku zbytkového plynu, hromozvodu a pod.

- Základ pod dávkovací zásobník

Stavba je založená na vystuženom základovom páse š. 2.200 mm, výška základu 1.000 mm.

Základ stĺpov potrubných rozvodov - 12 ks

Stavba je založená na vystuženej základovej pätky 800 x 800 mm, výška pätky 1.100 mm.

- Základ pod stožiar hromozvodu

Stavba je založená na vystuženej základovej pätky 1.600 x 1.600 mm, výška pätky 2200 mm.

- Základ pod kontajner rozvodne a velínu

Stavba je založená na vystužených základových pásoch š. 500 mm, výška základu 1.100 mm, dolná hrana základu je -1,000 m pod úrovňou ±0,000. Tvar základu viď. výkr. č. 04.D.02

- Základ pod kontajner kogeneračnej jednotky TEDOM Quanto D770 BIO KON

Stavba je založená na vystužených základových pásoch š. 500 mm, výška základu 1.100 mm.

- Základ pod kontajner kogeneračnej jednotky TEDOM Cento T200 BIO KON

Stavba je založená na vystužených základových pásoch š. 500 mm, výška základu 1.100 mm.

- Základ pod kontajner strojovne plynu a tepla

Stavba je založená na vystužených základových pásoch š. 500 mm, výška základu 1.100 mm, dolná hrana základu je -1,000 m pod úrovňou ±0,000. Základ tvorí aj betónová platňa 2.700 x 4.850 mm hrúbka 600 mm.

- Základ pod kioskovú trafostanicu

Kiosková trafostanica je typový železobetónový objekt založený cca 750 mm pod úrovňou UT na zhutnené štrkové lôžko. Ide o samostatnú prefabrikovanú stavbu.

- Základ pod horák zbytkového plynu

Stavba je založená na vystuženej základovej pätky 2.000 x 1.500 mm, výška pätky 1000 mm.

- Protihluková stena

Na základe hlukovej štúdie je potrebné kogeneračné jednotky obostavať protihlukovou stenou. Stena je z vnútornej strany opatrená akustickým obkladom VAL-PO-85 1.000 x 500 mm L – funkčný obklad v štruktúre kovovej kazety s absorbčnou výplňou.

- Základ pod sanitárny kontajner

Stavba je založená na prostých základových pásoch š. 500 mm, výška základu 1.100 mm.

SO 05 Silážne žľaby

Silážne žľaby budú slúžiť pre skladovanie kukuričnej siláže. Skladajú sa z troch silážnych žľabov. Budú mať rozmer: 24.885 x 56.625 mm, 25.010 x 54.925 mm, 25.025 x 54.015 mm, objem 18.600 m3.

Žľaby budú vybudované vo výkope. Po vyhĺbení stavebnej jamy bude urobený zhutnený podsyp z makadamu, zhutnené štrkové lôžko, podkladný betón, geotextília, hydroizolačná fólia Fatrafol 803, a spádovaná železobetónová doska. Steny žľabov budú tvoriť monolitické železobetónové steny. Plocha dna žľabov bude vyspádovaná do odtokového žľabu, ktorý bude napojený na podzemnú prečerpávaciu jímku. Čerpané pomocou čerpadiel do technológie BPS.

Hydroizolačná fólia Fatrafol 803 je nevystužená fólia na báze mäkčeného polyvinylchloridu. Je určená ako poistná izolácia proti prenikaniu silážnych štiav z kukuričnej siláže do podložia. Táto fólia je vyvedená do zbernej jímky silážneho žľabu, odkiaľ v prípade natečenia štiav budú zachytené šťavy hromadené v zbernej jímke a následne prečerpávané na spracovanie vo fermentoroch.

Ďalej objekt rieši odvedenie OV z komunikácie, , zo záchytných jímok silážnych žľabov, z manipulačných plôch, zo zbernej nádrže č. 1 do technologického procesu, návrh odlučovačov ropných látok. Dažďová kanalizácia sa skladá z kanalizačných vetiev, kanalizačných prípojok a z tlakovej  kanalizácie – výtlak zo zbernej šachty. Dažďová kanalizácia – vetva „UV12“ DN 250mm  dl. 27,30m, vetva „B“ DN 200 mm – dl. 10,93 m, DN 300 mm – dl. 47,67 m, vetva „B1“ DN 200 mm dl. 9,8 m, vetva „BPS“ DN 100 mm – dl.69,70m.  Vody z povrchového odtoku budú odvedené do odlučovača ropných látok a následne do melioračného kanála (vetvu „A“ povoľuje ObÚŽP Lučenec). Manipulačné plochy, kde môže dôjsť ku kontaminácii silážnymi šťavami budú odvedené cez uličné vpusty so vsadeným odlučovačom ropných látok CRC do zberných šachiet, z ktorých budú prečerpávané do technologického procesu.

SO 06 Prívod technologickej vody

Prívod technologickej vody je navrhnutý z potrubia e PE –HD PE SDR 17 PN 10 DN 50mm. Potrubie bude uložené v upravenej ryhe na pieskovom lôžku hr. 100mm. Napojenie bude v armatúrnej šachte AŠ1 pri požiarnej nádrži.Ukončenie vodovodu bude v armatúrnej šachte AŠ2 ventilom s pripojením na hadicu.

SO 07 Spevnené plochy a oplotenie

Obsluha výrobného areálu bude vykonávaná nákladnými zásobovacími vozidlami skupiny N2 a PN. V prevažnej miere bude využívaný automobilový park poľnohospodárskeho družstva s využitím traktorov, prívesov s požadovanou nadstavbou (cisterna, valník). Priemerný denný počet zásobovacích vozidiel je 5. Spevnené plochy vo vnútri areálu sú navrhnuté v dostatočnej šírke na manévrovanie predmetných vozidiel. Manipulácia a otáčanie vozidiel je možné na navrhovaných spevnených plochách. Zásobovanie bude vykonávané v priebehu pracovnej zmeny. Odstavovanie nákladných vozidiel sa v priestore navrhovanej stavby nepredpokladá. Bioplynová stanica nevyžaduje stálu obsluhu. Kontrola a údržba bude vykonávaná občasne. Obsluha bude využívať osobné motorové vozidlo, ktoré pri výkone obsluhy odstaví na vytvorenú spevnenú plochu.

Súčasťou stavby bude aj oplotenie areálu BPS, ktoré bude pozostávať zo stĺpov, pletiva a podhrabovej dosky. Stĺpy a pletivo budú z pozinkovanej ocele s poplastovaním. Pri vjazde do priestoru BPS bude v oplotení osadená brána o šírke 6,0 m. Brána bude dvojkrídlová otváravá s otočnými krídlami.

SO 08 Prípojka VN

Prípojka VN bude vyhotovená zo vzdušného vedenia č.362 napojením z vloženého zvislého úsekového odpojovača FLA 15/6400 B (dodávka SSE-D) na jestvujúci podperný bod  do vonkajšieho VN rozvádzača R-22kV (dodávka SSE-D) a do zemného káblového vedenia (dodávka BPS). Typ použitého VN kábla bude 3xNA2XS(F)2Y 1x70.

SO 10 Požiarna nádrž

Na protipožiarne zabezpečenie areálu BPS je potrebná zásoba vody s objemom 100 m3, s možnosťou kontroly zásoby vody ako aj doplňovania. Na zabezpečenie objemu požiarnej vody sú navrhnuté 2 ks podzemných nádrží, každá o objeme 50 m3. Rozmery jednej nádrže sú – dĺžka 11,90 m a priemer 2,30 m. Nádrže nebudú navzájom prepojené. Každá nádrž má vstupný – kontrolný otvor priemeru 1.000 mm.

SO 11 Kanalizácia a žumpa

Spotreba pitnej vody je spracovaná na základe vyhlášky MŽP SR č. 684 zo dňa 14.11.2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Kapacitné údaje

| Počet pracovníkov | 2 |
| --- | --- |

Špecifická potreba pitnej vody

| Pracovník | 120 l.os.deň-1 |
| --- | --- |

Špecifická spotreba pitnej vody

| Pracovníci | 240 l.deň-1 |
| --- | --- |

Qp =240 l.deň-1 = 0,240 m3.deň-1
Qm = 240 x kd (2,0) = 0,480 m3.deň-1

Qh =  Qm . 1,8 /86 400 = 0,01 l.s -1

Qroč = 365 x 0,240 = 87,60 m3.rok-1

Bilancie splaškových odpadových vôd

Množstvo splaškových odpadových vôd – množstvo odpadových splaškových vôd je odvodené zo spotreby pitnej vody. Navrhovaná kanalizácia bude odvádzať výlučne odpadové vody splaškové zo sanitárneho kontajnera do navrhovanej akumulačnej žumpy. Kanalizácia sa skladá z jednej kanalizačnej vetvy. Kanalizačná VETVA SP bude zaústená do navrhovanej akumulačnej vodotesnej žumpy o objeme 11,0 m3. Jedná sa o typizovanú železobetónovú nádrž pôdorysných rozmerov 3,0 x 2,3 m.

Novostavba BPS pozostáva z nasledujúcich prevádzkových súborov:

PS 01 Dávkovací zásobník biomasy

Dávkovač pevných látok (šnekové dávkovacie zariadenie) je východiskovým zariadením BPS, zabezpečuje príjem vstupných surovín tuhej konzistencie (siláž kukurice). Cez nadzemné dopravné podávače (šneky) sa uvedené suroviny dostávajú do fermentoru bioplynu. Vsádzané materiály sa vhodným zdvižným vozidlom (kolový nakladač, teleskopický nakladač, a pod.) zhora vnesú do dávkovača, tam budú skladované a cez dopravné podávače budú privedené do fermentoru I.

Zariadenie sa môže používať len pre prepravu biomasy s obsahom suchej substancie od 20 % do 40 %. Biomasa nesmie obsahovať žiadne cudzie telesá (napr. kamene, kusy železa a pod.).

Zariadenie pozostáva z komponentov:

- vaňa z ušľachtilej ocele,

- vážiaca technika so 4 vážnymi bunkami vrátane vyhodnocovacieho počítača pre vnášanie riadenej hmotnosti,

- trachtárový dopravník (šnek).

PS 02 Fermentory vrátane vybavenia, technologický krčok

Jedná sa o 2 nepriepustné železobetónové nádrže  23,00 m, výšky 9,50 m zastrešené kužeľovou membránovou strechou, podopretou stredovým stĺpom. Steny nádrže sú tepelne izolované minerálnou vatou prekrytou trapézovým plechom. Výška plnenia kalom je 7,95 m, t.j. užitočný objem je 3.300 m3. Priestory nádrží sú navzájom prepojené trubkou, čím je vyrovnaná konštantná úroveň hladiny. V bočnej stene nádrže sú umiestnené po obvode 3 veslové horizontálne miešadlá. Nad hladinou je plynový priestor cca 800 m3 uzatvorený plynovou membránou. Pohyblivá plynová membrána kopíruje nahromadené množstvo bioplynu. Podľa snímanej úrovne plynovej membrány je určovaná zásoba bioplynu v plynojeme. Na plynový priestor je pripojená hydraulická poistka pre istenie pretlaku plynu. Plynové priestory fermentorov sú prepojené za účelom vyrovnávania tlaku. Vznikajúci plyn je z plynojemu odvádzaný do strojovne bioplynu v kontajneri. Fermentor je vybavený hrdlom pre núdzové vyčerpanie celej nádrže. Obslužná lávka, prístupná po rebríku, umožňuje prístup k hydraulickej poistke i k priezorom do nádrže. V oboch fermentoroch sú inštalované vykurovacie rozvody – rúrové registre. Pre prvý ohrev kalu bude využité teplo z náhradného zdroja. Po dosiahnutí dostatočného vývinu bioplynu vo fermentoroch, bude naštartovaná kogeneračná (KGJ) na bioplyn a ohrev nádrží bude zabezpečovaný teplom z KGJ. Vo fermentore je snímaná úroveň hladiny a teplota kalu, naplnenie plynojemu a pretlak bioplynu. Súčasťou fermentoru je aj vložený technologický kŕčok so strojovňou fermentoru. Vo vnútri objektu je umiestnené centrálne čerpadlo na prečerpanie kalu medzi jednotlivými nádržami. V strojovni sú aj rozdeľovače a zberače rozvodov vykurovacej vody do nádrží.

PS 03 Skladovacia nádrž vrátane vybavenia

Skladovacia nadzemná nádrž bude nepriepustná oceľová smaltovaná nádrž  31,71 m, výšky 8,66 m bez zastrešenia. Steny nádrže nie sú tepelne izolované. Celkový objem skladovacej nádrže je 6.835 m3, užitočný objem je 6.600 m3 s 10% rezervou.  V nádrži sú umiestené 3 horizontálne vrtuľove miešadlá. Nátok do skladovacej nádrže bude prečerpaním digestátu z fermentora II. Čerpadlo v skladovacej nádrži umožňuje čerpanie náplne skladovacej nádrže do cisterien. Skladovacia nádrž je vybavená hrdlom pre núdzové vyčerpanie celej nádrže. Obslužné plošiny, prístupné z rebríka, umožňujú prístup k miešadlám. V skladovacej nádrži je meraná výška hladiny.

PS 04 Strojovňa plynu

V kontajneri pred kogeneráciou je umiestnená strojovňa bioplynu. Bioplyn z fermentorov je dopravovaný ku kogeneračnej jednotke. Min. pretlak plynu pred kogeneráciou je 3,0 kPa.

V strojovni bioplynu je umiestnená časť zariadenia pre bezpečnostné istenie plynovodnej trasy - vodná uzávera, ktorá slúži pre rýchle havarijné prerušenie dodávky plynu. Uzávera je ovládaná riadiacim systémom, počas mimoriadnej situácie je možné uzavrieť ju aj ručne. Strojovňa bioplynu je vybavená detektorom úniku bioplynu, ktorý sníma koncentráciu bioplynu v ovzduší strojovne. Na výtlačnej strane plynovodného potrubia zo strojovne je pripojená vetva potrubnej trasy vedúca k horáku zbytkového plynu, ktorým je pri výpadku kogeneračnej jednotky z prevádzky bioplyn likvidovaný jeho spálením. Plynovodné a akumulačné potrubie bude vybavené odvzdušňovacím potrubím, vyvedeným do vonkajšieho voľného priestoru. Priestor bioplynovej strojovne je z hľadiska havarijného úniku plynu istený detektorom metánu. Zistený únik jednak uzatvára vodný uzáver a tým prívod bioplynu a súčasne spustí vzduchotechniku s 12-násobnou výmenou vzduchu. Informácia o úniku je signalizovaná na riadiacom monitore, svetelným a zvukovým znamením na objekte a zaslaním správy na určené telefóny.

PS 05 Strojovňa tepla

V oddelenej časti kontajneru so strojovňou plynu je umiestnená aj strojovňa tepla. V nej sú umiestnené rozdeľovač a zberač tepla s dynamickým vyrovnávačom tlaku a obehové čerpadlá. Strojovňa je vybavená ventilátorom pre odvod vysálaného tepla.

PS 06 Kogeneračné jednotky

Pre spaľovanie bioplynu budú využívané dve kogeneračné jednotky (ďalej len KGJ) v kontajneroch. Kontajner tvorí súčasne protihlukovú kapotu. Inštalovaná bude jedna kogeneračná jednotka TEDOM Quanto D770 BIO KON a jedna kogeneračná jednotka TEDOM Cento T200 SP BIO KON. Kogeneračná jednotka obsahuje priestor, v ktorom je umiestnené sústrojenstvo motor - generátor na základovom ráme a tepelné zariadenie jednotky a priestor pre elektrické rozvádzače. Súčasťou dodávky je chladiaca jednotka technologického okruhu pre odvedenie nevyužitého tepelného výkonu do okolitej atmosféry. KGJ je určená pre spaľovanie bioplynu skupiny č.1 pre paralelnú prevádzku so sieťou: 400V/50Hz. Teplovodný okruh je prispôsobený teplotnému spádu 90/70oC. Kogenerácia je vybavená núdzovým a technologickým chladičom na streche kontajneru, výmenníkom spalín a tlmičom výfuku. Výfuk je vyvedený nad strechu kontajneru. Kontajnerové vyhotovenie KGJ je riadené samostatným riadiacim systémom, t.j. kontrola tlaku bioplynu, teplota a tlak vykurovacej vody vrátane prípadnej úpravy teploty na vratnom potrubí. Priestor kontajneru je proti úniku plynu istený detektorom metánu. Prehriatiu KGJ je zabránené vetraním ovládaným termostatom. Odvod spalín z kogeneračnej jednotky bude riešený dymovodom a komínovým prieduchom trojzložkovým, vyvedeným do výšky min. 10,00 m (vychádza z rozptylovej štúdie) nad okolitý terén.

PS 07 Horák zostatkového plynu

Horák zostatkového plynu bude slúžiť na spaľovanie bioplynu počas mimoriadnych situácií, t.j. len pre havarijné účely. Prevádzka horáku je riadená automatický riadiacim systémom bioplynovej stanice. Pri dosiahnutí určenej polohy objemu bioplynu v plynojeme je automatický zapálený horák a otvorené prívodné potrubie plynu. Pri poklese objemu plynu v plynojeme je horák spätne automatický odstavený. Prívod bioplynu k horáku bude plynovodom, ktorý bude napojený na výtlačné potrubie na výstupe z dúchadiel. Odbočka bude opatrená uzáverom.

PS 08 Sanitárny kontajner

V rámci prvej etapy výstavby BPS HZ bude realizovaný sanitárny kontajner, ktorý bude slúžiť aj pre druhú a tretiu etapu výstavby. V samostatnom kontajneri je umiestená prevádzková miestnosť obsluhy s PC a monitorom. Prostredníctvom počítača má obsluha prehľad o technologickom procese celej BPS. Počítač zároveň slúži ako archivačná jednotka dát z meracích čidiel a histórie prevádzky. V kontajneri je taktiež umiestené  hygienické zariadenie pre obsluhu. Kontajner bude napojený na areálové rozvody technologickej vody, ktoré sú prostredníctvom vodovodnej prípojky napojené na verejný vodovod. Príprava teplej úžitkovej vody je prostredníctvo elektrického zásobníkového ohrievača. Celý kontajner je vykurovaný priamo výhrevnými teplovzdušným el. konvektormi. Odkanalizovanie splaškových vôd je cez navrhovanú splaškovú kanalizáciu do nepriepustnej prefabrikovanej železobetónovej žumpy.

PS 09 Vonkajšie potrubné rozvody

Jednotlivé technologické zariadenia sú prepojené potrubiami – rozvody kalu, plynu a tepla. V PD je uvažované s nadzemným vedením všetkých technologických potrubí, uložených na oceľových nosných stĺpoch. Potrubia budú tepelne izolované (povrchová úprava oplechovaním), chránené voči zamrznutiu média vykurovacím elektrickým káblom.

PS 10 Elektroinštalácia motorická – silnoprúd

BPS (elektráreň) bude pozostávať zo sústavy miešadiel, obehových, cirkulačných a vypúšťacích čerpadiel, ventilátorov, plynových horákov, vzduchových kompresorov, elektromagnetických ventilov a dvoch kogeneračných jednotiek 800 kW + 199 kW. Výkon kogeneračnej jednotky bude vyvedený do trafostanice (rozvádzač NN) na poistkové odpínače. Jednotlivé káble budú ťahané po energo mostoch (vzduchom) medzi jednotlivými kontajnermi, zásobníkmi, poprípade v zemi medzi jednotlivými súčasťami technológie a energo mostov.

Rozvodné sústavy:

3 NPE str. 50 Hz, 400/230 V/TN-S		motory, frekvenčné meniče, ...

1 NPE str. 50 Hz, 230 V/TN-S			servopohony, ventilátory, ...

PS 11 Riadiaci systém a MaR

Technológia BPS (elektráreň) bude riadená centrálnym riadiacim systémom (ďalej len RS), ktorý bude umiestnený v rozvodni.  RS bude vizualizovaný cez PC vo velíne (dispečerské pracovisko).  Jednotlivé kontajnery elektrárne budú poprepájané na úrovni silnoprúdu a merania a regulácie. Jednotlivé snímače a akčné členy (servopohony, motory, ...) budú pripojené do rozvodne NN a velínu v kontajneri.  RS bude zabezpečovať automatickú prevádzku BPS pod dohľadom obsluhy. Tiež RS zabezpečuje signalizáciu úniku plynu vrátane havarijného odstavenia, signalizácie poruchy do velína (prípadne iné vhodné miesto podľa požiadavky investora). Celý systém je koncipovaný ako poloautomatický systém ovládania a riadenia, ktorý za normálnych podmienok nepotrebuje zásah obsluhy. Hlavná činnosť obsluhy bude spočívať v kontrolnej činnosti, v príprave vstupných surovín a v spracovaní výstupných surovín. Jednotlivé káble budú ťahané po energo mostoch (vzduchom) medzi jednotlivými kontajnermi, zásobníkmi.

PS 12 Trafostanica a vyvedenie výkonu

Železobetónová bloková transformačná stanica typu DOFA je určená pre inštaláciu rozvodného zariadenia vysokého a nízkeho napätia. Rýchla montáž, moderná technológia, malé rozmery, vnútorná alebo vonkajšia obsluha umožňujú s minimálnymi investičnými nákladmi v minimálnom čase vybudovať transformačnú stanicu špičkovej úrovne.

Základné technické údaje transformačnej stanice:

Menovité napätie VN	22 kV

Menovité napätie siete NN	230/400 V

Frekvencia	50 Hz

Menovitý výkon transformátora    1.250 kVA

Rozvádzač VN

Typ SM6 od výrobcu Schneider electric, Francúzsko. Použitý je nový typ so silikónovými deflektormi a svykurovacími odpormi s hygroskopickými senzormi v každom poli.

Zostava VN rozvádzača:

1. IM - odpínač – prívod VN linky,

2. GBC-BI pole merania,

3. odpínač s poistkami pre transformátor.

Spínače sú riešené vždy s integrovanými uzemňovacími nožmi. Ovládanie silových odpínačov je ručne, s možnosťou pre motorový pohon, umožňujúcim diaľkové ovládanie.

Generátory v BPS

Na výrobu elektrickej energie sú vo výrobnom bloku BPS použité kogeneračné jednotky.

PS 13 Elektroinštalácia vnútorná, zemnenie a bleskozvod, areálové osvetlenie

a) Vnútorná elektroinštalácia

V areáli BPS budu umiestnené kontajnery – sanitárny, strojovňa plynu a tepla, rozvodňa a velín. Jednotlivé kontajnery budú napojené z hlavného rozvádzača RM1 cez bod napojenia. V rámci kontajnerov bude riešené vnútorné osvetlenie, zásuvkové obvody a podružný rozvádzač.

b) Ochrana pred bleskom a predpätím

Všetky objekty elektrárne bude potrebné chrániť pred zásahom blesku a atmosférickej elektriny bleskozvodom, ktorý bude pozostávať z aktívneho bleskozvodu a uzemňovacej sústavy.

c) Areálové osvetlenie

Areál BPS bude vybavený vonkajším osvetlením pre zabezpečenie umelého osvetlenia okolia objektu. Stĺpové svietidla LL Street Light clera 7 LED, 30 W budú osadené na novo navrhované stĺpy. Výška stĺpa bude 6,0 m. Areálové svietidlá budú napojené z rozvodne NN a ovládané jednak cez pohybové senzory DT1 až DT10 a jednak prepínačom SV1, ktorý bude umiestnený vo velíne.

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

- Stavba bude realizovaná na pozemkoch parc.č. 996/2, 999/2, 998/3 996/4, 998/1, 997/5 (KN- E parc.č. 649) , 998/2 (KN-E parc.č. 652/1), 996/1 (KN-E parc.č. 645), ktoré sú vo vlastníctve Obce Hrnčiarske Zalužany, s ktorou má žiadateľ uzatvorenú zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č.1/2012, v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany, podľa odsúhlasenej situácie v mierke 1:1000.

- Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní , ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nemôžu byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval Ing. arch. Ladislav Bradiak, autorizovaný architekt ev.č. 0668 AA, Na Troskách 3, 974 01 Banská Bystrica.

- Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 47-53 stavebného zákona v znení jej neskorších noviel, ktorá upravuje všeobecnotechnické požiadavky na výstavbu  a príslušné technické normy zvlášť STN, bezpečnostné a hygienické predpisy.

- Stavba bude dokončená najneskôr do 31.12.2013. V prípade, že stavebník nebude schopný v uvedenom termíne dokončiť stavbu, je povinný požiadať tunajší stavebný úrad o zmenu lehoty na dokončenie stavby. Stavebník si povolenie zmeny lehoty vyžiada v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím lehoty na dokončenie stavby.

- Stavba bude realizovaná dodávateľsky výberovým konaním oprávnenou firmou, ktorú stavebník ešte nemá vybratú. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona oznámiť začatie stavby a podľa § 62 stavebného zákona do 15 dní po výbere dodávateľa stavby oznámiť údaje o ňom stavebnému úradu.

- V zmysle § 47 stavebného zákona  dodávateľ  stavby  musí  použiť na stavbu len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby sa  počas predpokladanej existencie stavby pri bežnej údržbe zaručila požadovaná mechanická pevnosť a  stabilita , požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia , bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.

- V zmysle § 43 f/ stavebného zákona  na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Doklady o overení vhodnosti použitých stavebných výrobkov je potrebné predložiť v kolaudačnom konaní.

8. V zmysle § 46 d/ stavebného zákona musí byť na stavbe vedený stavebný denník.

9. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonávania štátneho stavebného dohľadu.

10. Stavebník je povinný dbať, aby uskutočňovaním stavby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami na uskutočňovaní stavby nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Po skončení stavebných prác potrebných na uskutočnenie stavby je stavebník povinný uviesť do pôvodného stavu pozemok a stavbu, ktoré boli uskutočnením stavby dotknuté.

11. Dodržať podmienky vyjadrenia Obvodného úradu životného prostredia v Lučenci, ako príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 07.06.2012 pod č. ŽP-2012/00704. V prípade, že sa bude jednať o zariadenie na zhodnocovanie odpadov v zmysle § 2 odsek 16 je potrebný súhlas orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 7 odsek 1 písm. c) zákona o odpadoch (viď usmernenie MŽPSR, sekcie environmentálneho hodnotenia a riadenia, odboru odpadového hospodárstva č. 27177/2012 – 3.3 zo dňa 12.4.2012 k spresneniu prípadov pre zaradenie BPS z hľadiska posúdenia, či sa jedná o zariadenie na zhodnocovanie odpadov a je potrebný súhlas podľa § 7 odsek  1 písm. c) zákona o odpadoch). Prednostne zabezpečiť zhodnotenie odpadov pred ich zneškodnením. Ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť zhodnotenie týchto odpadov, zabezpečiť ich zneškodnenie. S odpadmi vznikajúcimi počas realizácie stavby nakladať v súlade s § 18 ods. 1 a ods. 3 a § 19 ods.1 a § 40c zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Vzniknuté odpady triediť a zhromažďovať utriedené podľa druhov odpadov vo vhodných nádobách (napr. kontajneroch) primeraného objemu a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom do životného prostredia až do doby ich odovzdania oprávnenej osobe nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch na ich zhodnotenie resp. zneškodnenie alebo do doby pokiaľ ich zhodnotenie alebo zneškodnenie nezabezpečí v súlade so zákonom o odpadoch sám držiteľ odpadu. Odpad č. 17 05 04 – zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03, je možné využiť na rekultivačné práce len na parcelách, ktoré sú predmetom predloženej projektovej dokumentácie. V prípade, že prebytočná zemina a kamenivo nebude využitá v plnom rozsahu, je potrebné ju odovzdať na legálne zariadenie. Ak bude držiteľ odpadu ročne nakladať v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg nebezpečných odpadov, je povinný požiadať o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 7 odsek 1 písm. g) zákona o odpadoch. V prípade zmeny navrhnutého spôsobu nakladania s odpadmi je potrebné požiadať tunajší orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie, podľa § 16 odsek 1 písm. b) bod 1 alebo 2 zákona o odpadoch, ešte pred realizáciou predmetnej zmeny.

Stavebník je povinný na kolaudačné konanie predložiť stavebnému úradu: vyplnené tlačivo „Evidenčný list odpadu“ (príloha č. 3 vyhlášky MŽP č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov) pre každý jeden druh odpadu, ktorý vznikne počas realizácie stavby ( v prípade ich vzniku aj pre iné druhy odpadov ako sú vyšpecifikované v predloženej projektovej dokumentácii) a doklady o množstve jednotlivých druhov odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, odovzdaných na zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch.

12. Dodržať podmienky rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica zo dňa 23.05.2012 pod č. BB-12/740-3/3099/BRE, ktorým rozhodol, že je nevyhnutné vykonať  záchranný archeologický výskum ako predstihové opatrenie podľa § 37 ods. 2 pamiatkového zákona za účelom záchrany archeologických nálezov a nálezísk predpokladaných v zemi na území uvedenej stavby. Výskum bude prebiehať na ploche stavby na pozemkoch parc.č. 996/2, 998/3, 999/2, 10001/4 v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany. Archeologický výskum bude realizovaný v nasledovných etapách:

- pred začatím stavebných prác na predmetnej stavbe bude vykonaný sondážny zisťovací výskum, pričom zo sond bude jasná stratigrafická situácia až po podložie. Pokiaľ bude v sondách zistená kultúrna vrstva s archeologickými nálezmi, táto kultúrna vrstva bude vyberaná ručne. Sondy môžu byť situované na miestach plánovaných stavebných objektov fermentorov, skladovacej nádrže a silážnych žľabov,

- v prípade pozitívnych zistení archeologických objektov bude nasledovať plošný archeologický výskum za účelom zdokumentovania ich rozsahu a charakteru,

- sledovať sa budú aj zemné práce súvisiace s realizáciou inžinierskych sietí a spevnených plôch,

- počas vykonávaného terénneho výskumu je možné uplatniť moderné geodetické a fotogrametrické dokumentačné metódy,

- podmienky vykonávania výskumu môžu byť počas jeho realizácie doplnené, prípadne upravené podľa aktuálnej nálezovej situácie. V prípade lokalizácie závažných hnuteľných (napr. plastika, depot) a nehnuteľných archeologických nálezov (napr. pôvodné dno priekopy, zachovaná koruna násypu, úprava valu) bude ďalší postup oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum konzultovaný s Krajským pamiatkovým úradom,

- poloha zistených archeologických situácií, ako aj poloha zistených archeologických objektov a poloha zisťovacích sond budú geodeticky zamerané,

- celý výskum bude podrobne dokumentovaný v grafickej a fotografickej podobe,

- archeologický výskum bude ukončený záverečnou komisiou za prítomnosti odborných pracovníkov Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica.

13. Dodržať podmienky vyjadrenia SSE-D,a.s., Žilina zo dňa 23.04.2012 pod č. 1001-01/Oč/239-2012:

- pre potrebu merania dodávky a odberu elektriny požadujeme 3 ks MTP 30/5 A, 10 VA, tr.pr. 0,5S% úradne overené. Prúdové okruhy viesť neporušene káblom 3 x CYKY-O 2x4 mm2 od každého MTP samostatným káblom až do skúšobnej svorkovnice Zs1b v skrini merania. Uzemnenie sekundárnych „k“  svoriek MTP má byť vodičom CY 6 mm2 zelenožltej farby. Požadujeme  3 ks MTN 22000/v3/100/V3, 10 VA, tr.pr. 0,5% úradne overené. Napäťové okruhy viesť neporušene káblom 3 x CYKY-O 2x2,5mm2 od MTN cez trojfázový 6A istič do skúšobnej svorkovnice Zs1b v skrini merania. Kryt ističa sa musí dať zaplombovať a samotný istič sa musí dať zaplombovať v zapnutej polohe. Do prúdových a napäťových meracích okruhov pre fakturačné meranie je neprípustné zapájať iné prístroje a zariadenia. Montáž MTP, MTN, USM a skúšobnej svorkovnice Zs1b, zapojenie prúdových a napäťových okruhov zrealizuje investor. Meranie bude umiestnené v stene trafostanice v skrini USM. Pracovníkom SSE-Metrológia musí byť umožnený prístup k fakturačnému meraniu. Pri elektromere musí byť miesto pre inštaláciu zariadenia pre diaľkový zber dát – Skalár. Zapojenie fakturačného meradla: Prívod z distribučnej sústavy musí byť privedený na vstupné svorky elektromera, výstup z elektromera musí byť napojený smerom k zdroju,

- ako hlavné rozpojovacie miesto (HRM) bude použitý istič QM3 v ANG. Na HRM musí pôsobiť sieťová ochrana a musí byť diaľkovo ovládané z dispečingu PDS povelmi vypni a povelmi zapni. Prípojné miesto vybaví investor zariadením umožňujúcim prenos signalizácie stavu vypínacích prvkov a prevádzkových meraní P,Q, U, I, f do riadiaceho systému PDS. Komunikačný protokol bude IEC 101, resp. IEC 104. Náklady na prenos dát je povinný investor uhrádzať do SSE-D, a.s. Ochrana siete musí zabezpečovať funkcie: nadprúd, skrat, podpäťová, nadpäťová, podfrekvennnčná, nadfrekvenčná, nesymetria, spätná wattová. Sieťová ochrana musí byť samostatné zariadenie na to určené s certifikátom o zhode pre priemyselné ochrany, nie prostredníctvom riadiaceho systému výrobne: ochranu generátora, ani meranie elektrických veličín v súčinnosti s riadiacim systémom výrobne neakceptujeme ako sieťovú ochranu. Spínanie musí byť zabezpečené kontaktným prístrojom, nie polovodičovo, musí zabezpečiť okamžité vypnutie výrobne pri strate napätia zo siete a blokovanie zapnutia až do obnovenia napätia v sieti. Sieťové ochrany musia vyť nastaviteľné nasledovne: podfrekvencia a nadfrekvencia musí byť samostatne a voľne nastaviteľná s krokom 0,1 Hz a časom 0,1 s, napäťová ochrana musí byť nastaviteľná v rozsahu Un (230 V) ± 10% s časom 0,1s, napäťová nesymetria 20% s časom 0,1 s. Po obnovení napätia v DS môže dôjsť k automatickému znovu pripojeniu zdroja min. za lehotu troch minút. Nastavenie sieťových ochrán postačuje 1-stupňové. Prípadné zmeny nastavenia na základe lokálnych prevádzkových hodnôt veličín siete v bode pripojenia môžu vykonať iba pracovníci skupiny SSE alebo musia vystaviť súhlas so zmenami nastavenia. Požadujeme vybudovať optické komunikačné pripojenie od najbližšieho uzla SSE-D, a.s. v tomto prípade do Rz 110/22 kV Fiľakovo, resp. Rz 110/22 kV R.Sobota,

- pripojenie k DS bude pomocou nového zvislého ÚV na jestv. P.b. Pre navrhované riešenie je nutné majetkoprávne vysporiadanie jestv. VN prípojky 362/ts/hr.zaluzany-obec.2.pd do správy SSE-Distribúcia, a.s. Zvislý ÚV s príslušenstvom vybuduje investor BPS. Investor uhradí pripojovací poplatok v zmysle platnej legislatívy. Rozhranie majetku budú prúdové svorky odbočenia VN z jestvujúcich VN vodičov. Pred montážou cudzieho zariadenia na p.b. v správe PDS musí byť uzatvorená Zmluva o nájme,

- vzhľadom na možné prekračovanie dovolenej napäťovej zmeny mimo základného stavu napájania musí investor a budúci prevádzkovateľ výrobne zmluvne súhlasiť s odstavovaním výroby vždy, keď stav VN sústavy bude iný ako základné zapojenie. V opačnom prípade (nesúhlasu prevádzkovateľa s odstávkami) nie je možné pripojenie. Uvedené zapracovať do miestnych prevádzkových predpisov (MPP). Pred uvedením zdroja do prevádzky musí investor a budúci prevádzkovateľ predložiť PDS na schválenie miestny prevádzkový predpis (MPP) popisujúci okrem iného prevádzkový režim v štandardnom a inom zapojení distribučnej sústavy,

- v priebehu schvaľovacieho procesu jednotlivých stupňov PD pre pripojenie výrobne do distribučnej sústavy je potrebné pred samotnou realizáciou pripojenia uzatvoriť zmluvu o pripojení. Bez tejto zmluvy pracovníci PDS neuskutočnia pripojenie k distribučnej sústave,

-pred skúškami technológie a nastavením parametrov musíte požiadať PDS, útvar Projektový manažment (PM) o prebratie a odovzdanie stavby (preberacie konanie). Útvar PM následne na základe realizačnej PD a kladného vyjadrenia PDS k predmetnej PD na preberacie konanie vyšle príslušného projektového manažéra danej oblasti. Na preberacom konaní bude odskúšaná funkcia ochrán siete a funkcia automatiky odpojenia výrobne od siete pri strate napätia siete v súlade s technickými podmienkami pripojenia. Pri spúšťaní lelektrárne do prevádzky je potrebné, aby prevádzkovateľ zabezpečil predvedenie funkčnosti ochrán povereným pracovníkom PDS, ktorí tiež skontrolujú nastavenia ochrán siete, prípadne vykonajú jeho v závislosti na elektrických parametroch siete v mieste pripojenia generátora. Požadujeme, aby investor alebo dodávateľ odovzdal kópiu protokolov o nastavení ochrán pracovníkom odd. ochrán PDS,

- dátum preberacieho konania je potrebné PDS nahlásiť písomne aspoň 60 dní vopred.

14. Ministerstvo obrany SR Bratislava  stanoviskom zo dňa 10.09.2012 pod č. SEMaI-25-581/2012 súhlasí s umiestnením a realizáciou stavby.

15. Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava vyjadrením zo dňa 14.05.2012 pod č. 304-1773/2012/6141 súhlasí bez pripomienok so stavbou.

16. Obvodný úrad životného prostredia v Lučenci, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uviedol v stanovisku zo dňa 25.05.2012 pod č. ŽP-2012/01038, že sa nepredpokladá podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie a preto ObÚŽP v Lučenci konštatuje, že navrhovaná činnosť nepodlieha posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredia o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

17. Dodržať podmienky Obvodného úradu životného prostredia v Lučenci, ako príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny zo dňa 12.04.2012 pod č. ŽP-2012/00722 :

- prípadný nevyhnutný výrub drevín rastúcich mimo les je potrebné zabezpečiť povoľovacím konaním na príslušnom orgáne štátnej správy ochrany prírody a krajiny,

- zabrániť šíreniu inváznych druhov rastlín na dotknutých plochách a bezprostredne po zistení výskytu inváznych rastlín ich odstrániť v súlade s platnou legislatívou,

- výkopové práce v blízkosti vzrastlej zelene vykonávať ručne, aby nedošlo k poškodeniu koreňových nábehov existujúcich drevín,

- všetky dotknuté nespevnené plochy v okolí stavby zarovnať, zahumusovať a následne ozeleniť,

- dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a súvisiacich právnych predpisov.

18. Obvodný úrad životného prostredia v Lučenci, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií vydal dňa 18.04.2012 pod č. ŽP-2012/00710 kladné vyjadrenie. Na prevádzkovateľa sa vzťahujú ustanovenia zákona o priemyselných haváriách ustanovených v § 4 ods. 4 a 10 zákona o prevencii priemyselných závažných haváriách.

19. Dodržať podmienky stanoviska Obvodného pozemkového úradu v Lučenci zo dňa 15.10.2012 pod č. LC/2012/00517 v ktorom súhlasia s použitím poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer - uloženie zemného kábla pre VN prípojku v termíne od 10/2012 do  09/2013  na pozemkoch parc.č. 996/1, 996/4, 997/5, 998/1, 998/2 k.ú. Hrnčiarske Zalužany za týchto podmienok:

- poľnohospodársku pôdu na vykonávanie nepoľnohospodárskej činnosti, použiť len v najnutnejšom  rozsahu a len na uvedený zámer,

- práce na poľnohospodárskej pôde prevádzať tak, aby ich realizáciou nedošlo k škodám na okolitej pôde,

- pred započatím prác vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy, použitej na nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako 1 rok podľa vypracovanej bilancie skrývky z 7.9.2012 a zabezpečiť starostlivosť  o skladovanú skrývku,

- vykonať rekultiváciu narušenej poľnohospodárskej pôdy podľa vypracovaného návrhu vrátenia poľnohospodárskej pôdy  do  pôvodného stavu  v termíne do  30.09.2013,

- odovzdanie pôdy  užívateľovi, písomne ohláste a spolu so záznamom z odovzdania, potvrdeným užívateľom, zašlite na tunajší úrad v termíne do 15.10.2013.

20. Dodržať podmienky rozhodnutia Obvodného pozemkového úradu v Lučenci zo dňa 04.02.2013 pod č. LC/2013/00178-S., ktorým bola odňatá poľnohospodárska pôda natrvalo a to parc.č. 996/2, parc.č. 998/3, parc.č. 999/2 za podmienok:

- vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky humusového horizontu, schválenej v bode II. tohto rozhodnutia. Humusový horizont v množstve 7213 m3 rozprestrieť na parc.č. 996/3 a 996/1 v CKN vedené ako orné pôdy v k.ú. Hrnčiarske Zalužany a v množstve 3606,5 m3 použiť pre potreby investora na terénne a sadové úpravy areálu – zelené plochy areálu BPS v súlade s vecnou a časovou koordináciou stavby,

- zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú týmto rozhodnutím až do realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín,

- zabezpečiť, aby realizácia investičného zámeru svojou prevádzkovou činnosťou nespôsobila zhoršenie prirodzených vlastností okolitých pozemkov,

- umožniť prístup na okolité poľnohospodárske pozemky,

- zabezpečiť trvalé označenie hraníc pozemku tak, aby záber poľnohospodárskej pôdy nebol svojvolne, bez súhlasu orgánu poľnohospodárskej pôdy, posúvaný na okolitú poľnohospodársku pôdu,

- dodržať podmienky vo vyjadreniach Hydromeliorácií š.p. Bratislava.

21. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici stanoviskom zo dňa 15.06.2012 pod č. KRHZ-BB-OPP-1481/2012 súhlasí s riešením protipožiarnej bezpečnosti bez pripomienok.

22. V procese výstavby je potrebné doriešiť a odstrániť zistenia a pripomienky odborného stanoviska  Technickej inšpekcie, a.s., Banská Bystrica k projektovej dokumentácii stavby č. 04924/2/2012-01 zo dňa 06.12.2012.

23. Dodržať podmienky vyjadrenia Hydromeliorácií, š.p. Bratislava zo dňa 05.02.2013 pod č. 522-2/110/2013:

- výkopy v mieste križovania sa budú realizovať prekopaním, žiadame koryto kanála (dno a svahy po max. hladinu) v mieste prekopania opevniť polovegetačnými tvárnicami alebo kamenným záhozom,

- k začatiu a ukončeniu zemných prác prizvať zástupcu Hydromeliorácie, š.p., vysunuté pracovisko Levice – kontaktná osoba Ing. Hevetta, ktorý protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasí vykonanie križovania. Do realizačnej dokumentácie doplniť detail križovania VN zemnej káblovej prípojky s odvodňovacím kanálom v našej správe. Po ukončení stavebných prác predložiť porealizačné zameranie križovania VN káblovej prípojky s kanálom v našej správe.

24. Dodržať podmienky súhlasu Obvodného úradu životného prostredia Lučenec zo dňa 02.04.2013 pod č. ŽP-2013/00618-1, ako príslušného orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia v súvislosti s uvedením zdroja znečisťovania do prevádzky na plnenie vybraných povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov vo veciach ochrany ovzdušia:

a) Požiadať príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia o súhlas na vydanie rozhodnutia na užívanie stavby podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší, ktorej súčasťou bude najmä:

- prvé oprávnené diskontinuálne meranie, ktorým bude preukázané dodržanie určených emisných limitov a pred ktorým prevádzkovateľ vybuduje stále meracie  miesto emisií v spalinách, v súlade s požiadavkami platnej STN,

- návrh prevádzkovej evidencie podľa vyhlášky, ktorou sa ustanovujú požiadavky ne vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia,

- návrh prevádzkového poriadku z hľadiska ochrany ovzdušia.

b) Predložiť návrh postupu výpočtu množstva emisie a požiadať o jeho schválenie v súlade s § 26 ods. 3 písm. b) zákona o ovzduší

c) Pri výstavbe zabezpečiť v technológii aby plnenie technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania ako napr.: zakrytie zariadenia, zapuzdrovanie časti zariadenia, vytvorenie podtlaku v zapuzdrovanej časti zariadenia, vhodné  skladovanie surovín, výrobkov a zvyškov, operácie kde vznikajú pachové látky bolo aplikované do uzavretých priestorov.

25. Dodržať podmienky súhlasu Obvodného úradu životného prostredia Lučenec,  ako príslušného orgánu štátnej vodnej správy zo dňa 27.03.2013 pod č. ŽP-2013/00380-2:

- navrhovanú stavbu uskutočniť podľa projektovej dokumentácie. Prípadné zmeny musia byť odsúhlasené tunajším orgánom štátnej vodnej správy,

- počas uskutočňovania a prevádzkovania stavby rešpektovať vodný zákon, vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 100/2005 Z.z., ktorou sa upravujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a ostatné súvisiace platné právne predpisy a normy (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 100/2005 Z.z.“). Vykonať všetky dostupné opatrenia tak, aby počas uskutočňovania a prevádzky stavby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd,

- pri uskutočňovaní a prevádzkovaní stavby použité stavebné a dopravné stroje a mechanizmy udržiavať v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi a nebezpečnými látkami urobiť potrebné opatrenia v zmysle § 39 vodného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z.z., aby nemohlo dôjsť k úniku nebezpečných látok do povrchových alebo podzemných vôd alebo do prostredia s nimi súvisiaceho a neohrozila sa ich kvalita,

- najneskôr ku kolaudácii stavby bude  príslušným orgánom ŠVS schválený monitorovací poriadok vplyvu areálu BPS na vody (určujúci monitorovacie objekty – miesta, ich počet a umiestnenie, prípadne technické riešenie, početnosť odberov vzoriek, rozsah sledovaných ukazovateľov a ďalšie zásady vykonávania a písomného vyhodnocovania monitoringu), vypracovaný odborne spôsobilou osobou v zmysle záverov uvedených v záverečnej správe IGH – prieskumu v znení jeho dodatku č.1. Monitorovací poriadok bude neoddeliteľnou prílohou prevádzkového poriadku objektov súvisiacich s osobitným užívaním vôd a aj havarijného plánu areálu BPS. Pri vypracovávaní monitorovacieho poriadku je potrebné vychádzať aj z návrhu, ktorý bol predmetom doplnenia v riešení stavby. Ide o melioračný kanál v dvoch miestach – nad a pod areálom BPS v smere toku vôd v kanáli a súčasne aj v smere toku predpokladaného prúdenia podzemných vôd v území výstavby. Medzi monitorovacie objekty zahrnúť aj drenážne kanalizačné šachty na vetve „X“ – šachty KŠ1 až KŠ5 a miesto zaústenia do dažďovej kanalizácie- vetva „A“ Za monitorovací objekt považovať aj Šd1 vo vzťahu k vodám vypúšťaných z ORL,

- ku kolaudácii predložiť výsledky vstupných - pozaďových odberov vzoriek z monitorovacích objektov podľa schváleného monitorovacieho poriadku,

- s ohľadom na navrhované zaústenie zbernej vetvy „X“ drenážneho potrubia do kontrolnej šachty Šd1 (na odtoku z ORL) je potrebné túto sútokovú šachtu resp. zaústenie jednotlivých potrubí do nej technicky uspôsobiť tak, aby v nej bolo možné odoberať reprezentatívne bodové vzorky zvlášť vypúšťané z ORL a zvlášť z drenážneho potrubia. Pokiaľ to nie je možné, je potrebné pre zaústenie drenážneho potrubia do dažďovej kanalizácie vybudovať osobitnú šachtu tak, aby bol umožnený zvlášť odber vzoriek z drenážneho potrubia a zvlášť z odtoku z ORL,

- najneskôr ku kolaudácii požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy – Obvodný úrad životného prostredia  Lučenec o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d)  a písm. h) vodného zákona súvisiaceho s spoločným vypúšťaním vôd z povrchového odtoku a drenážnych vôd z areálu BPS. K návrhu o vydanie povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku je potrebné priložiť stanovisko správcu melioračného kanála (Hydromeliorácie, š.p.) a správcu povodia (SVP, š.p., OZ Banská Bystrica), o ktoré je potrebné požiadať v dostatočnom presdstihu so všetkými potrebnými dokladmi,

- ku kolaudácii stavby preukázať, že všetky zrealizované nádrže s tekutým obsahom charakteru látok škodiacich vodám či obsahujúcim tieto látky (vrátane žumpy ako aj všetkých vnútroareálových rozvodných a kanalizačných potrubí) sú vodotesné, materiálom odolné voči ich pôsobeniu a vybavené funkčným kontrolným systémom proti ich preplneniu a vhodným systémom kontroly ich tesnosti v súlade s doloženým doplnením riešenia a Kódexom správnej poľnohospodárskej praxe,

- ku kolaudácii dokladovať, že zrealizovaná plocha otvorených silážnych žľabov je vybavená izolačnou fóliou, ktorá je odolná voči pôsobeniu silážnych štiav aj ropných látok a že táto fólia je po realizácii tesná.  Ku kolaudácii budú zabezpečené podmienky umožňujúce silážovanie kukurice so sušinou nad 30,14 % (bez tvorby silážnych štiav) plynulé odvedenie vôd zo silážnych žľabov a vylúčenie tvorby stojacej tekutiny v týchto žľaboch a za tým účelom dodržiavanie technologickej disciplíny pri silážovaní vrátane zakrytia silážovanej hmoty a udržiavania čistoty BSP a jej prevádzky,

- ku kolaudácii stavby predložiť plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup pri ich úniku (havarijný plán) v zmysle § 39 ods. 3 vodného zákona a so všetkými náležitosťami vyplývajúcimi z vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z.z. Po pripomienkovaní SLOVENSKÝM VODOHOSPODÁRSKYM PODNIKOM, štátny podnik, OZ Banská Bystrica a správcom melioračného kanála – Hydromeliorácie, š.p., Bratislava ho predložiť na schválenie príslušnému orgánu štátnej vodnej správy. Pracoviská vybaviť špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku nebezpečných látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou a ustanoviť funkciu vodohospodára (§ 70 vodného zákona),

- ku kolaudácii predložiť spoločný prevádzkový poriadok všetkých objektov súvisiacich s užívaním vôd (so zásobovaním stavby vodou a odvádzaním vôd zo stavby) ako aj stavebných objektov, ktoré budú slúžiť na skladovanie nebezpečných látok alebo sa bude v nich iným spôsobom zaobchádzať s nebezpečnými látkami. Prevádzkový poriadok musí obsahovať aj spôsob vyhodnocovania kontrolných systémov a monitoringu a na prípad zistenia úniku nebezpečných látok aj potrebné organizačné a technické opatrenia. Prevádzkový poriadok musí zohľadňovať aj požiadavky uvedené v podmienke č.9,

- do termínu vydania kolaudačného rozhodnutia vypracovať plán hnojenia (cyklus a lokality) s vyhodnotením únosnosti pôdy dotknutých pozemkov. Časové a priestorové plány aplikovania zahusteného kalu a odseparovanej vody na poľnohospodárske pozemky zosúladiť s požiadavkami Miestnych územných systémov ekologickej stability jednotlivých dotknutých obcí, NV SR č. 389/2005 Z. z. o správnej farmárskej praxi, vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 199/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach, nariadenie vlády SR č. 617/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti a zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách. Uvedené dokladovať zmluvami s oprávnenými osobami,

- ku kolaudácii bude dokladované, že všetky zrealizované spevnené plochy, ktoré sú riešené s odvodnením do jednotlivých navrhovaných ORL (samostatného objektu alebo súčasti uličných vpustov) majú vyhovujúcu konštrukciu – sú riešené s vhodnou ochranou proti prieniku a pôsobeniu ropných látok a proti úniku vôd z nich do podložia alebo okolitého terénu,

- navrhovaný stavebný objekt SO-09 Prípojka vody, ktorý bude slúžiť na zásobovanie BPS pitnou a technologickou vodou je v  zmysle ods. 1 písm. j) § 52 vodného zákona vodnou stavbou, ktorú na základe žiadosti stavebníka je príslušný povoliť orgán štátnej vodnej správy – Obvodný úrad životného prostredia  Lučenec,

- kanalizácia – vetva „A“, ktorá odvádza vodu zo spevnenej plochy vnútroareálovej komunikácie na severnej strane areálu, ktorej súčasťou je tiež ORL je v zmysle ods. 1 písm. e) § 52 vodného zákona vodnou stavbou. Predmetnú vodnú stavbu je na základe žiadosti stavebníka príslušný povoliť orgán štátnej vodnej správy – Obvodný úrad životného prostredia  Lučenec. K žiadosti je potrebné priložiť vyjadrenie správcu melioračného kanála – Hydromeliorácie, š.p. Predmetný ORL je potrebné vybaviť dvojstupňovým dočisťovacím sorbčným filtrom, tak ako to vyplýva z možnosti popísanej v DSP,

- drenážne potrubie v okolí fermentorov a skladovacej nádrže ako aj zberná vetva „X“ drenážneho potrubia (drenážne kanalizačné šachty KŠ1 až KŠ5) až po zaústenie do dažďovej kanalizácie – kontrolnej šachty Šd1 je v zmysle ods. 1 písm. f) § 52 vodného zákona vodnou stavbou. Predmetnú vodnú stavbu je na základe žiadosti stavebníka príslušný povoliť orgán štátnej vodnej správy – Obvodný úrad životného prostredia  Lučenec. K žiadosti je potrebné priložiť vyjadrenie správcu melioračného kanála – Hydromeliorácie, š.p.,

- v zmysle § 4 ods. 1 vyhlášky MŽP č. 100/2005 Z.z. umiestniť transformátory v záchytnej vani. V zmysle § 4 ods. 4 vyhlášky MŽP č. 100/2005 Z.z. je bez záchytných nádrží možné prevádzkovať transformátory do 630 kVA,

- ku kolaudácii dokladovať vývoz obsahu žumpy na nezávadné zneškodnenie zmluvami s oprávnenými osobami.

26. Dodržať vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. OZ Banská Bystrica zo dňa 13.02.2013 pod č. CS 343/2013/CZ1876/2013-230 a doplňujúceho vyjadrenia  zo dňa 18.03.2013 pod č. CS 343/2013/CZ 3716/2013-230:

- s ohľadom na charakter recipientu, do ktorého sa vyúsťuje vetva „A“ dažďovej kanalizácie je potrebné objekt ORL vybaviť dvojstupňovým sorbčným filtrom tak, ako to vyplýva z možnosti popísanej v DSP. S ohľadom na navrhované zaústenie zbernej vetvy „X“ drenážneho potrubia do kontrolnej šachty Šd1 (na odtoku z ORL do blízkeho melioračného kanála) je potrebné túto sútokovú šachtu resp. zaústenia jednotlivých potrubí do nej technicky uspôsobiť tak, aby v nej bolo možné odoberať reprezentatívne (z prúdnice vôd ničím neovplyvňované) bodové vzorky vôd zvlášť vypúšťané z ORL a zvlášťz drenážneho potrubia. Pokiaľ to nie je možné, je potrebné pre zaústenie drenážneho potrubia do dažďovej kanalizácie vybudovať osobitnú šachtu medzi výustným objektom a šachtou Šd1, pričom každá šachta bude samostatne umožňovať reprezentatívny odber vzoriek,

- ku kolaudácii bude dokladovaný vývoz obsahu žumpy a fermentačného zvyšku na nezávadné zneškodnenie zmluvami s oprávnenými osobami. Zmluvy, objem žumpy či nádrže s fermentačným zvyškom musia vyhovovať reálnym možnostiam vývozu na nezávadné zneškodnenie v danom území,

- nevytvárať počas realizácie stavieb na brehu blízkeho melioračného kanála skládky stavebného materiálu a odpadu, ktorý by v prípade vyšších vodných stavov mohol byť splavený do kanála resp. by mohol znečistiť pobrežné pozemky a vytvoriť tak sekundárny zdroj znečisťovania vôd,

- na stavbách používať materiály, technológie a zariadenia tak, aby nedošlo k zhoršeniu kvality podzemných príp. povrchových vôd,

- počas celej realizácie stavieb rešpektovať ochranu podzemných príp. povrchových vôd v zmysle platných právnych predpisov

- ostatné podmienky sú totožné s podmienkami ObÚŽP Lučenec, ÚŠVS a sú vyššie uvedené v tomto rozhodnutí.

27. V zmysle § 76 a § 77 stavebného zákona stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia vydaného stavebným úradom, ktorý stavebné povolenie vydal. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník priloží doklady v rozsahu podľa ust. § 17 ods. 2 vyhl. MŽPSR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

### Námietky účastníka konania.

### Námietka č. 1: bola podaná od Jolany Markotánovej, bytom Hrnčiarske Zalužany 84, ktorá žiadala doplniť stavebné rozhodnutie a to o vplyv škodlivých výparov formaldehydu pri technológii výroby bioplynu a jeho spaľovaní a následnej výrobe elektrickej energie a žiadala uvedenú štúdiu doplniť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Námietka č. 1 je opodstatnená a bolo jej vyhovené.

Iné námietky iných účastníkov konania ku konaniu neboli vznesené.

Stavebné povolenie stráca platnosť , ak do dvoch rokov odo dňa kedy nadobudlo právoplatnosť , nebola stavba začatá.

Správny poplatok vo výške 1.600,00 € bol uhradený na účet Obce Hrnčiarske Zalužany podľa  pol.č. 60 písm. g) zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:

XAV, s.r.o., Štúrova 104, 900 01 Modra, IČO: 46332448 podali dňa 14.01.2013 na Obecnom úrade v Hrnčiarskych Zalužanoch žiadosť na vydanie stavebného povolenia pre stavbu “Bioplynová stanica Hrnčiarske Zalužany 1 (999 kW)“ na pozemkoch parc.č. 996/2, 999/2, 998/3 996/4, 998/1, 997/5 (KN- E parc.č. 649) , 998/2 (KN-E parc.č. 652/1), 996/1 (KN-E parc.č. 645) v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany. Po preskúmaní  žiadosti bolo zistené, že podanie je neúplné a preto žiadateľ bol vyzvaný dňa 22.01.2013 na doplnenie podania, zároveň bolo konanie prerušené.

Územné rozhodnutie na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Hrnčiarske Zalužany dňa 15.10.2012 pod č. 623/2012/138-Ku, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.11.2012.

Obec Hrnčiarske Zalužany, zastúpené starostom Ing Branislavom Nociarom, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 3a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) oznámil oznámením zo dňa 18.02.2013 začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre správne posúdenie navrhovanej stavby a stavebnému úradu sú dobre známe miestne pomery, stavebný úrad podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania boli upozornení, že môžu svoje námietky, pripomienky a stanoviská  ku žiadosti uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohoto oznámenia, inak sa na ne v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona neprihliadne. Dotknuté orgány štátnej a verejnej správy mohli oznámiť svoje stanoviská v rovnnakej lehote, v ktorej mohli uplatniť svoje námietky účastníci konania, inak v zmysle § 61 ods. 5 stavebného zákona sa má za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia a že ich stanovisko k predmetnej stavbe je kladné. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní sa neprihliada. Účastníkom konania bolo oznámenie doručené verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods.4 stavebného zákona, s vyvesením dňa 18.02.2013 a zvesením dňa 06.03.2013. Dotknutým orgánom a správcom bolo oznámené doručované obvykle – poštou.

### Dňa 04.03.2013 bol na stavebný úrad doplnená námietka Jolany Markotánovej, bytom Hrnčiarske Zalužany 84, že žiada doplniť do stavebného rozhodnutia vplyv škodlivých výparov formaldehydu pri technológii výroby bioplynu a jeho spaľovaní a následnej výrobe elektrickej energie a žiadala uvedenú štúdiu doplniť. Táto námietka je opodstatnená a bolo jej vyhovené. Obvodný úrad životného prostredia Lučenci, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, ako orgán ochrany ovzdušia, vydal pod č. ŽP-2013/00618-1 dňa 02.04.2013 firme XAV, s.r.o., Štúrova 104, Modra podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z., súhlas na povolenie nového zdroja znečisťovania ovzdušia. ObÚŽP Lučenec pri preskúmavaní žiadostí od spol. XAV s.r.o. o vydanie súhlasu na povolenie nového zdroja znečisťovania ovzdušia mal k dispozícii odborný posudok, rozptylové štúdie, v ktorých bol uvedený aj vplyv formaldehydu na životné prostredie. Odborný posudzovateľ odporučil vydať súhlas na povolenie stavby nového zdroja znečisťovania ovzdušia za podmienok, ktoré stavebný úrad uviedol do záväzných podmienok bodu č. 24 tohto stavebného povolenia.

Stavebný úrad v stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 a § 63 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti a ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania.

V konaní dali písomné stanoviská Obvodný úrad životného prostredia v Lučenci, Obec Hrnčiarske Zalužany, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Obvodný úrad Lučenec – odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, SVP š.p. OZ Banská Bystrica, Obvodný pozemkový úradv Lučenci, Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava, Ministerstvo obrany SR v Bratislave, SSE-D, a.s. Žilina, Hydromeliorácie, š.p. Bratislava, Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Technická inšpekcia, a.s. Banská Bystrica. Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a účastníkov konania sú vo vzájomnom súlade. Ich pripomienky a podmienky boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia stavby, preto bola stavba povolená. Stavba nesmie byť započatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 69 v súlade s §61 ods. 4 zák.č. 50/1976 Z.z. v znení neskorších predpisov. V zmysle ust. § 26 ods. 2 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov musí byť toto rozhodnutie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabulu obce a 15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia.

P o u č e n i e :

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na stavebný úrad – Obec Hrnčiarske Zalužany. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné príslušným súdom podľa § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

### Ing. Branislav Nociar

starosta

Rozhodnutie dostanú:

- XAV, s.r.o., Štúrova 104, 900 01 Modra

- Ostatní účastníci konania ( vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú k takýmto pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnícke a iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté) formou verejnej vyhlášky v zmysle § 69 stavebného zákona tak, že toto stavebné povolenie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli tunajšieho úradu, posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia

- SSE-D, a.s., Republiky 5, 010 47 Žilina

- Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211

- Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica

- Jolana Markotánová, 980 12 Hrnčiarske Zalužany 84

Na vedomie:

Krajský pozemkový úrad v Banskej Bystrici, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

Obvodný pozemkový úrad v Lučenci, Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec

Obvodný úrad životného prostredia v Lučenci, Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec

Krajské riaditeľstvo hasičs. a záchr. zboru v Banskej Bystrici, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Nám. republiky 26, 984 0 1 Lučenec

Slovenský hydrometeorologický ústav, regionálne stredisko Banská Bystrica, Zelená 5, 975 90 Banská Bystrica

Obvodný úrad Lučenec, odbor civil. ochrany a kríz. riadenia, Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec

Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

Vyvesené na úradnej tabuli:					Zvesené z úradnej tabule:

5.4.2013