Obec Hrnčiarske Zalužany

Hlavná 90

980 12  Hrnčiarske Zalužany

__________________________________________________________________________________

Sp. zn.: 625/2012/140-Ku                                                                Hrnčiarske Zalužany, 22.10.2012

Obec Hrnčiarske Zalužany, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa v zmysle § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade so zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva toto

R O Z H O D N U T I E :

Navrhovateľ: XAV, s.r.o., Štúrova 104, 900 01 Modra, IČO: 46332448

dňa 11.09.2012 podali na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "Bioplynová stanica Hrnčiarske Zalužany 3“, na pozemkoch parcelné čísla  KN- C 996/2, 999/2, 998/3 996/4, 998/1, 997/5 (KN- E parc.č. 649) , 998/2 (KN-E parc.č. 652/1), 996/1 (KN-E parc.č. 645) v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Obec Hrnčiarske Zalužany, ako príslušný stavebný úrad posúdil predložený návrh podľa §37 a §38 stavebného zákona v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe tohto posúdenia vydáva podľa §39a stavebného zákona v znení neskorších predpisov a §4 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

“ Bioplynová stanica Hrnčiarske Zalužany 3 ”, ktorá obsahuje:

- SO 01 Zemné práce a terénne úpravy,

- SO 02 Homogenizácia s odkvapovou plochou,

- SO 03 Fermentory, základy fermentorov a strojovne,

- SO 04 Základy skladovacej nádrže,

- SO 05 Základy a základové pätky pre kontajnery, stĺpy potrubných rozvodov, horáku zbytkového plynu, hromozvodu a pod.,

- SO 06 Silážne žľaby,

- SO 07 Prívod technologickej vody,

- SO 08 Spevnené plochy a oplotenie,

- SO 09 Prípojka VN,

Prevádzkové súbory:

PS 01 Dávkovcí zásobník biomasy, PS 02 Vybavenie fermentorov, technologický krčok, PS 03 Skladovacia nádrž vrátane vybavenia, PS 04 Strojovňa plynu, PS 06 Kogeneračná jednotka, PS 07 Horák zbytkového plynu, PS 08 Vonkajšie potrubné rozvody, PS 09 Elektroinštalácia motorická – silnoprúd, PS 10 Riadiaci systém a MaR, PS 11 Trafostanica a vyvedenie výkonu, PS 12 Elektroinštalácia vnútorná, zemnenie a bleskozvod, PS 13 Areálové osvetlenie, PS 14 Sanitárny kontajner,

na pozemkoch parc.č.  KN- C 996/2, 999/2, 998/3 996/4, 998/1, 997/5 (KN- E parc.č. 649) , 998/2 (KN-E parc.č. 652/1), 996/1 (KN-E parc.č. 645) v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany, ktoré sú vo vlastníctve Obce Hrnčiarske Zalužany.

Popis stavby: Navrhovaná novostavba bioplynovej stanice bude situovaná neďaleko bývalého hospodárskeho dvora poľnohospodárskeho družstva, mimo zastavaného územia na pozemkoch parc.č. 996/2, 998/3, 999/2 katastrálne územie Hrnčiarske Zalužany. Zámerom investora je postaviť a prevádzkovať bioplynovú stanicu (ďalej BPS) s anaeróbnou technológiou fermentácie pre spracovanie kukuričnej siláže. Siláže budú skladované v silážnych žľaboch. Po fermentácii bude stabilizovaná surovina zhromažďovaná v skladovacej nádrži a následne aplikovaná ako hnojivo na poľnohospodársku pôdu. Pri fermentácii sa uvoľňuje bioplyn, ktorý bude spaľovaný v kogeneračnej jednotke. Plynový motor je spojený s generátorom elektrickej energie. Celá technológia bude umiestnená v upravených kontajneroch. Vyrobená energia bude vyvedená do verejnej distribučnej siete. Teplo získané chladením motora je čiastočne využívané pre ohrev suroviny vo fermentoroch. Kapacity navrhovaných zariadení – dávkovací zásobník: 60 m3, fermentory 2 x 3.300 m3, objem plynojemov na fermentoroch 2 x 800 m3, skladovacia nádrž 1 x 6.600 m3, kogenerácia – elektrický výkon – 1 x 999 kW. Vybudované budú vnútroareálové komunikácie, spevnené plochy a oplotenie areálu. Voda potrebná na hasenie požiarov a technické účely bude odoberaná z vlastného zdroja –studne. Podľa situácie širších vzťahov je areál  BPS od najbližšieho rodinného domu vo vzdialenosti cca 125 m. Komunikačne bude stavba napojená na cestu III/050115 cez miestnu komunikáciu.

Navrhovaná stavba BPS bude realizovaná v členení na nasledujúce stavebné objekty:

SO 01 Zemné práce a terénne úpravy: súvisia so svažitosťou terénu, zrealizujú sa dve terasy. Na hornej terase budú umiestnené silážne žľaby a na dolnej terase bude umiestnená BPS.

SO 02 Fermentory, základy fermentorov a strojovne : pre fermentáciu budú slúžiť 2 nadzemné nádrže priemeru 23,00 m a výške 9,50 m, ktoré budú zastrešené. Pre nádrže fermentorov je potrebné vybudovať betónové základy tvoriace zároveň dno nádrží.

SO 03 Základy skladovacej nádrže : pre otvorenú oceľovú skladovaciu nádrž s objemom 6.600 m3, ktorá slúži pre skladovanie digestátu a tvorí samostatný prevádzkový súbor sa vyhotovia betónové základy tvoriace dno nádrže.

SO 04 Základy a základové pätky pre kontajnery, stĺpy potrubných rozvodov, horáku zbytkového plynu, hromozvodu a pod. : pre uloženie kontajnerov kogenerácie, strojovne plynu a tepla, velínu a rozvodne, trafostanice a sanitárneho kontajnera ako aj dávkovacieho zásobníka je nutné vybetónovať základové pásy. Pre podpery potrubí, horáku zbytkového plynu a hromozvodu budú zhotovené betónové pätky.

SO 05 Silážne žľaby : pre skladovanie kukuričnej siláže budú v areáli vybudované 3 otvorené silážne žľaby s monitorovacím systémom. Silážne žľaby sú riešené ako povrchové, nezastrešené a neprejazdné s kapacitou 20.880 m3. Celková plocha žľabov je 4.640,30 m2 a uvažovaná výška naskladnenia 4,50 m. Na hornej hrane stien žľabov je navrhované zábradlie výšky 1,1 m. Pre zistenie a zabránenie prípadného úniku silážnych štiav do pôdneho horizontu bude slúžiť jednoduchý zabezpečovací a monitorovací systém. Zachytené tekutiny – silážne šťavy budú odvádzané do homogenizačnej nádrže a odtiaľ prečerpávané do fermentačných nádrží.

SO 06 Prívod technologickej vody : potreba vody pre technológiu bude zabezpečovaná z areálového rozvodu . Technologická voda je privedená do sanitárneho kontajnera a požiarnej nádrže, ktoré sú súčasťou prvej etapy výstavby BPS 1

SO 07 Spevnené plochy a oplotenie : vybudované budú spevnené plochy na areálovú komunikáciu a spevnené plochy. Spevnená plocha pri objekte dávkovacieho zásobníka bude rozmerov 18,0 m x 13,0 m. Spevnená plocha pred silážnymi žľabmi bude rozšírená na 8,0m a 12,0 m. Súčasťou stavby bude aj oplotenie areálu BPS, ktoré bude pozostávať zo stĺpov, pletiva a podhrabovej dosky. Pri vjazde do priestoru BPS bude v oplotení osadená brána o šírke 6,0 m.

SO 08 Prípojka VN: bude realizovaná odbočením z jestvujúceho vzdušného vedenia VN 22 kV z jestvujúceho podperného bodu JPB1 za stožiarovou trafostanicou do nového káblového vedenia. VN prípojka bude  vedená zemou. VN prípojka bude vedená cez parc.č. 996/4, 998/1, 997/5 (KN- E parc.č. 649) , 998/2 (KN-E- parc.č. 652/1) 996/1 (KN-E parc.č. 645) v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany.

Studňa - stavba BPS bude napojená areálovým rozvodom vody na vybudovanú studňu v rámci prvej etapy výstavby BPS 1. Zo studne bude napájaná technológia, sanitárny kontajner a požiarna nádrž.

Požiarna nádrž – jedná sa o nepriepustnú podzemnú železobetónovú nádrž vybudovanú v rámci prvej etapy výstavby BPS 1. Objem nádrže 135,0 m3.

Kanalizácia – z prevádzky BPS nevznikajú žiadne splaškové vody, ktoré by bolo nutné odvádzať kanalizáciou mimo areál BPS. Dažďová voda bude vsakovať do priľahlého nezastavaného terénu.

Prevádzkové súbory:

PS-01 Dávkovací zásobník biomasy - Biomasa- kukuričná siláž sa vhodným zdvižným vozidlom odoberie zo sila a zhora vnesie do dávkovača, kde budú skladované a cez dopravné podávače – šneky privedené do fermentoru bioplynu.

PS-02 Vybavenie fermentorov, technologický krčok - Ide o výstavbu 2 železobetónových nádrží o priemere 23 m a o výške 9,5 m s užitočným objemom jednej nádrže 3300 m3, ktoré budú zastrešené membránovou kužeľovou strechou so stredovým stĺpom a budú prepojené potrubím pre vyrovnanie konštantnej úrovne hladiny. V stene nádrže sú umiestnené po obvode 3 lopatové horizontálne miešadlá. V nádrži sú inštalované vykurovacie slučky, ktoré udržiavajú teplotu fermentácie +40 °C. Nad hladinou je plynový priestor o objeme 800 m3 uzatvorený membránou. Tieto plynové priestory budú prepojené pre vyrovnávanie tlaku. Fermentory budú vybavené hrdlom pre núdzové vyčerpanie celej nádrže a obslužnou lávkou, ktorá umožňuje prístup k hydraulickej poistke i k priezorom do nádrže. Vo fermentore je snímaná úroveň hladiny kalu a jeho teplota, naplnenie plynojemu a pretlak bioplynu. Súčasťou fermentoru je aj vložený technologický krčok so strojovňou fermentoru, kde sa nachádza centrálne čerpadlo na prečerpanie kalu medzi jednotlivými nádržami a rozdeľovače a zberače rozvodov vykurovacej vody do nádrží.

PS-03 Skladovacia nádrž vrátane vybavenia - Ide o vybavenie otvorenej nadzemnej oceľovej smaltovanej nádrže s priemerom 31,71 m, výškou 9 m a o  objeme 6600 m3.

PS-04 Strojovňa plynu - V kontajneri pred kogeneráciou je umiestnená strojovňa bioplynu. V strojovni je umiestnený plynový ventilátor na zvýšenie tlaku plynu a vodná uzávera, ktorá slúži pre rýchle havarijné prerušenie dodávky plynu, ktorá je ovládaná riadiacim systémom, ale aj ručne. Na plynovodnom potrubí je osadený prietokomer a analyzátor plynu a súčasne meraný aj tlak plynu na výstupe zo strojovne. Strojovňa je vybavená vzduchotechnikou.

PS-05 Strojovňa tepla - V oddelenej časti kontajneru so strojovňou plynu je umiestnená aj strojovňa tepla, v ktorej sú umiestnené rozdeľovač a zberač tepla s dynamickým vyrovnávačom tlaku a obehové čerpadlá. Strojovňa je vybavená ventilátorom.

PS-06 Kogeneračná jednotka - Slúži na spaľovanie bioplynu. Elektrický výkon kogeneračnej jednotky je 999 kW, tepelný výkon 1068 kW, spotreba plynu 372 Nm3/hod.

Kogeneračná jednotka je vybavená núdzovým a technologickým chladičom na streche kontajneru  a  v  prípade   požiadavky   aj výmenníkom  spalín  a tlmičom  výfuku.  Výfuk   je

vyvedený nad strechu kontajneru. Kogeneračná jednotka je riadená samostatným riadiacim systémom.

PS-07 Horák zbytkového plynu - V prípade výnimočne veľkého vývinu plynu, ktorý nebude možné absorbovať plynojemom alebo spotrebovať v kogenerácii, prípadne pri odstávkach, bude možné bioplyn spáliť v horáku.

PS-08 Vonkajšie potrubné rozvody - Jednotlivé technologické zariadenia sú prepojené potrubím – rozvod kalu, plynu, a tepla. Na potrubiach sú umiestnené odvzdušnenia, uzatváracie, čistiace a odvodňovacie kusy.

PS-09 Elektroinštalácia motorická – silnoprúd - BPS bude pozostávať zo sústavy elektrických zariadení pre ktoré bude potrebné vybudovať elektroinštalačné rozvody.

PS-10 Riadiaci systém a MaR - Technológia BPS bude riadená centrálnym riadiacim systémom, ktorý bude umiestnený v rozvodni a bude vizualizovaný cez PC vo velíne.

PS-11 Trafostanica a vyvedenie výkonu - Bude použitá kiosková trafostanica s vnútorným ovládaním, železobetónovej konštrukcie so samostatným VN a NN priestorom. Navrhnutý je olejový transformátor 22/0,42/0.232 kV, 1000 kVA, Dyn1.Vyvedenie výkonu bude riešené pomocou VN prípojky, ktorá bude vyhotovená odbočením z existujúceho VN vzdušného vedenia z nového podperného bodu s úsekovým odpojovačom do nového zemného káblového vedenia.

PS-12 Elektroinštalácia vnútorná, zemnenie a bleskozvod – v areáli BPS bude vybudované areálové osvetlenie v miestach obsluhy. K objektom bude privedená zásuvková skriňa na   230/ 400 V. V rámci velínu a rozvodne bude riešené aj vnútorné osvetlenie a zásuvkové obvody. Uzemnenie a pospájanie kovových častí elektrárne bude realizované podľa normy STN 33 2000-5-54 a STN EN 62305-3. V rámci celej elektrárne bude realizovaná spoločná uzemňovacia sústava typu B podľa STN EN 62305- 3 ako mrežová zemná sústava. Pre tento účel bude použitá pásovina FeZn 30 x 4 položená na dno výkopov. Všetky objekty elektrárne bude potrebné chrániť pred zásahom blesku a atmosférickej elektriny bleskozvodom, ktorý bude pozostávať zo zachytávacieho vedenia, zvodov a uzemňovacej sústavy. Bleskozvod bude vybudovaný a realizovaný podľa noriem STN  EN 62305-1 až STN EN 62305-4 a STN 34 139.

PS-14 Areálové osvetlenie -  Areál BPS a prístupová cesta k BPS budú vybavené vonkajším osvetlením.

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú v zmysle § 39a ods. 2 stavebného zákona v znení neskorších predpisov tieto záväzné podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany na pozemkoch parc.č.  KN- C 996/2, 999/2, 998/3 996/4, 998/1, 997/5 (KN- E parc.č. 649) , 998/2 (KN-E parc.č. 652/1), 996/1 (KN-E parc.č. 645) , ako je zakreslené v situačnom výkrese v mierke 1:1000. Obec Hrnčiarske Zalužany súhlasí, ako vlastník pozemkov s umiestnením stavby.

2. Krajský pozemkový úrad v Banskej Bystrici dňa 04.06.2012 pod č. 2012/00244 udelil súhlas na nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy pozemky parc.č. 996/2, 998/3, 999/2 k.ú. Hrnčiarske Zalužany za podmienok:

- poľnohospodársku pôdu, na ktorú bol udelený súhlas použiť na účely výstavby v odsúhlasenom rozsahu len na základe právoplatného rozhodnutia vydanom v zmysle § 17 ods. 1) zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, v ktorom budú uložené ďalšie povinnosti vyplývajúce z tohto zákona,

- v prípade narušenia hydromelioračných zariadení vybudovaných na poľnohospodárskej pôde zabezpečiť ich rekonštrukciu a prevádzky schopnosť na náklady investora tak, aby nebolo negatívne ovplyvnené hospodárenie na okolitej poľnohospodárskej pôde,

- pri realizácii stavebného zámeru minimalizovať zábery poľnohospodárskej pôdy,

- umožniť prístup na okolité poľnohospodárske pozemky.

3. Do sprievodnej správy projektu pre stavebné konanie doplniť obostavaný priestor stavieb.

4. Dodržať podmienky vyjadrenia  SSE-D,a.s., Žilina zo dňa 23.04.2012 pod č. 1001-01/Oč/241-2012:

- pre potrebu merania dodávky a odberu elektriny požadujeme 3 ks MTP 30/5 A, 10 VA, tr.pr. 0,5S% úradne overené. Prúdové okruhy viesť neporušene káblom 3 x CYKY-O 2x4 mm2 od každého MTP samostatným káblom až do skúšobnej svorkovnice Zs1b v skrini merania. Uzemnenie sekundárnych „k“  svoriek MTP má byť vodičom CY 6 mm2 zelenožltej farby. Požadujeme  3 ks MTN 22000/v3/100/V3, 10 VA, tr.pr. 0,5% úradne overené. Napäťové okruhy viesť neporušene káblom 3 x CYKY-O 2x2,5mm2 od MTN cez trojfázový 6A istič do skúšobnej svorkovnice Zs1b v skrini merania. Kryt ističa sa musí dať zaplombovať a samotný istič sa musí dať zaplombovať v zapnutej polohe. Do prúdových a napäťových meracích okruhov pre fakturačné meranie je neprípustné zapájať iné prístroje a zariadenia. Montáž MTP, MTN, USM a skúšobnej svorkovnice Zs1b, zapojenie prúdových a napäťových okruhov zrealizuje investor. Meranie bude umiestnené v stene trafostanice v skrini USM. Pracovníkom SSE-Metrológia musí byť umožnený prístup k fakturačnému meraniu. Pri elektromere musí byť miesto pre inštaláciu zariadenia pre diaľkový zber dát – Skalár. Zapojenie fakturačného meradla: Prívod z distribučnej sústavy musí byť privedený na vstupné svorky elektromera, výstup z elektromera musí byť napojený smerom k zdroju,

- ako hlavné rozpojovacie miesto (HRM) bude použitý istič QM3 v ANG. Na HRM musí pôsobiť sieťová ochrana a musí byť diaľkovo ovládané z dispečingu PDS povelmi vypni a povelmi zapni. Prípojné miesto vybaví investor zariadením umožňujúcim prenos signalizácie stavu vypínacích prvkov a prevádzkových meraní P,Q, U, I, f do riadiaceho systému PDS. Komunikačný protokol bude IEC 101, resp. IEC 104. Náklady na prenos dát je povinný investor uhrádzať do SSE-D, a.s. Ochrana siete musí zabezpečovať funkcie: nadprúd, skrat, podpäťová, nadpäťová, podfrekvennnčná, nadfrekvenčná, nesymetria, spätná wattová. Sieťová ochrana musí byť samostatné zariadenie na to určené s certifikátom o zhode pre priemyselné ochrany, nie prostredníctvom riadiaceho systému výrobne: ochranu generátora, ani meranie elektrických veličín v súčinnosti s riadiacim systémom výrobne neakceptujeme ako sieťovú ochranu. Spínanie musí byť zabezpečené kontaktným prístrojom, nie polovodičovo, musí zabezpečiť okamžité vypnutie výrobne pri strate napätia zo siete a blokovanie zapnutia až do obnovenia napätia v sieti. Sieťové ochrany musia vyť nastaviteľné nasledovne: podfrekvencia a nadfrekvencia musí byť samostatne a voľne nastaviteľná s krokom 0,1 Hz a časom 0,1 s, napäťová ochrana musí byť nastaviteľná v rozsahu Un (230 V) ± 10% s časom 0,1s, napäťová nesymetria 20% s časom 0,1 s. Po obnovení napätia v DS môže dôjsť k automatickému znovu pripojeniu zdroja min. za lehotu troch minút. Nastavenie sieťových ochrán postačuje 1-stupňové. Prípadné zmeny nastavenia na základe lokálnych prevádzkových hodnôt veličín siete v bode pripojenia môžu vykonať iba pracovníci skupiny SSE alebo musia vystaviť súhlas so zmenami nastavenia. Požadujeme vybudovať optické komunikačné pripojenie od najbližšieho uzla SSE-D, a.s. v tomto prípade do Rz 110/22 kV Fiľakovo, resp. Rz 110/22 kV R.Sobota,

- pripojenie k DS bude pomocou nového zvislého ÚV na jestv. P.b. Pre navrhované riešenie je nutné majetkoprávne vysporiadanie jestv. VN prípojky 362/ts/hr.zaluzany-obec.2.pd do správy SSE-Distribúcia, a.s. Zvislý ÚV s príslušenstvom vybuduje investor BPS. Investor uhradí pripojovací poplatok v zmysle platnej legislatívy. Rozhranie majetku budú prúdové svorky odbočenia VN z jestvujúcich VN vodičov. Pred montážou cudzieho zariadenia na p.b. v správe PDS musí byť uzatvorená Zmluva o nájme,

- vzhľadom na možné prekračovanie dovolenej napäťovej zmeny mimo základného stavu napájania musí investor a budúci prevádzkovateľ výrobne zmluvne súhlasiť s odstavovaním výroby vždy, keď stav VN sústavy bude iný ako základné zapojenie. V opačnom prípade (nesúhlasu prevádzkovateľa s odstávkami) nie je možné pripojenie. Uvedené zapracovať do miestnych prevádzkových predpisov (MPP). Pred uvedením zdroja do prevádzky musí investor a budúci prevádzkovateľ predložiť PDS na schválenie miestny prevádzkový predpis (MPP) popisujúci okrem iného prevádzkový režim v štandardnom a inom zapojení distribučnej sústavy,

- v priebehu schvaľovacieho procesu jednotlivých stupňov PD pre pripojenie výrobne do distribučnej sústavy je potrebné pred samotnou realizáciou pripojenia uzatvoriť zmluvu o pripojení. Bez tejto zmluvy pracovníci PDS neuskutočnia pripojenie k distribučnej sústave.

5. Obvodný úrad Lučenec, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, vydal dňa 26.09.2012 pod č. ObÚ-LC-CO-2012/00401-144 súhlasné záväzné stanovisko pre vydanie územného rozhodnutia.

6. Dodržať podmienky rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica zo dňa 23.05.2012 pod č. BB-12/742-3/3083/BRE, ktorým rozhodol, že je nevyhnutné vykonať  záchranný archeologický výskum ako predstihové opatrenie podľa § 37 ods. 2 pamiatkového zákona za účelom záchrany archeologických nálezov a nálezísk predpokladaných v zemi na území uvedenej stavby. Výskum bude prebiehať na ploche stavby na pozemkoch parc.č. 996/2, 998/3, 999/2, 10001/4 v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany. Archeologický výskum bude realizovaný v nasledovných etapách:

- pred začatím stavebných prác na predmetnej stavbe bude vykonaný sondážny zisťovací výskum, pričom zo sond bude jasná stratigrafická situácia až po podložie. Pokiaľ bude v sondách zistená kultúrna vrstva s archeologickými nálezmi, táto kultúrna vrstva bude vyberaná ručne. Sondy môžu byť situované na miestach plánovaných stavebných objektov fermentorov, skladovacej nádrže a silážnych žľabov,

- v prípade pozitívnych zistení archeologických objektov bude nasledovať plošný archeologický výskum za účelom zdokumentovania ich rozsahu a charakteru,

- sledovať sa budú aj zemné práce súvisiace s realizáciou inžinierskych sietí a spevnených plôch,

- počas vykonávaného terénneho výskumu je možné uplatniť moderné geodetické a fotogrametrické dokumentačné metódy,

- podmienky vykonávania výskumu môžu byť počas jeho realizácie doplnené, prípadne upravené podľa aktuálnej nálezovej situácie. V prípade lokalizácie závažných hnuteľných (napr. plastika, depot) a nehnuteľných archeologických nálezov (napr. pôvodné dno priekopy, zachovaná koruna násypu, úprava valu) bude ďalší postup oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum konzultovaný s Krajským pamiatkovým úradom,

- poloha zistených archeologických situácií, ako aj poloha zistených archeologických objektov a poloha zisťovacích sond budú geodeticky zamerané,

- celý výskum bude podrobne dokumentovaný v grafickej a fotografickej podobe,

- archeologický výskum bude ukončený záverečnou komisiou za prítomnosti odborných pracovníkov Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica.

7. Dodržať podmienky vyjadrenia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., OZ Banská Bystrica zo dňa 28.06.2012 pod č. CS 234/2012/CZ 8372/2012-230,220:

- pozdĺž severnej hranice územia výstavby BPS preteká bezmenný potok, ktorý sme na základe databázy správcovstva tokov identifikovali ako melioračný odpad bez správcovského čísla, vedený v správe Hydromeliorácií š.p. Bratislava, na tomto základe konštatujeme, že umiestnenie a riešenie stavieb BPS sa dotýkajú záujmov našej organizácie ako správcu povodia z hľadiska ochrany kvality vôd,

- stavba s ohľadom na svoj charakter a umiestnenie na pravom brehu bezmenného potoka – melioračného odpadu (v smere jeho toku) musí spĺňať svojim technickým riešením všetky relevantné požiadavky vyplývajúce z § 39 vodného zákona č. 364/2004 Z.z. a súvisiacej vyhl. č. 100/2005 Z.z. K uvedenému je potrebné vypracovať osobitné hodnotenie v samostatnej kapitole Súhrnnej technickej správy  ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie a riešiť o. i. aj:

- zabezpečenie monitorovania vplyvu prevádzky celého areálu BPS na kvalitu podzemných vôd a blízkych povrchovýchvôd spôsobom navrhnutým v monitorovacom poriadku vypracovanom odborne spôsobilou osobou (hydrogeológom) na základe hydrogeologického prieskumu. Pričom navrhovaná studňa môže byť jedným z monitorovacích objektov. Podotýkame, že účelom v DÚR spomínaného jednoduchého zabezpečovacieho a monitorovacieho systému je len kontrola tesnosti izolácie silážných žľabov a nie naplnenie požiadaviek § 39 ods. 4 vodného zákona, ktoré sa týmto myslia a od ktorých prípadne ustúpiť je možné len na základe stanoviska hydrogeológa a jeho odsúhlasenia príslušným orgánom štátnej vodnej správy,

- všetky nádrže s tekutým obsahom (fermentory, skladovacie nádrže, homogenizačné nádrže, žumpa,...) zabezpečiť kontrolným systémom proti ich preplneniu a tiež kontrolným systémom ich tesnosti,

- návrhy monitorovacieho poriadku a havarijného plánu vypracovať ako súčasť ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie, nakoľko sú nutnou podmienkou budúceho užívania stavby a z nich vyplývajú aj požiadavky na technické riešenie stavby,

- všetky vnútroareálové spevnené plochy, nielen manipulačné plochy (silážne žľaby, výdajné miesto,...) ale podľa potreby aj ostatne spevnené plochy, na ktorých sa s ohľadom na charakter areálu stavby a spôsob jeho prevádzkovania nedá výlučiť ich kontaminácia škodlivými látkami pre vody vrátane ropných látok (súvisiace s pohybom a odstavovaním vozidiel a mechanizmov za pomoci ktorých bude dochádzať k manipulácii so vstupnými poľnohospodárskymi surovinami do BPS a s výstupnými produktmi z nej) je potrebné vodohospodársky zabezpečiť. Teda riešiť ich konštrukciu tak, aby zabezpečovala ochranu proti prípadnému prieniku a pôsobeniu týchto škodlivých látok, ochranu proti voľnému úniku vôd do okolia. V prípade, že vody zo všetkých spevnených plôch v areáli nebude možné odvodniť z nejakých dôvodov do vstupnej homogenizačnej nádrže k tomu prispôsobenej, je potrebné riešiť odvodnenie spevnených plôch (mimo manipulačných plôch a použitých technologických vôd, ktoré je nutné odvodniť do homogenizačnej nádrže resp. žumpy k tomu prispôsobenej) osobitne po vyhovujúcom prečistení v zmysle § 9 NV SR č. 269/2010 Z.z. do vyhovujúceho recipientu (do povrchových vôd či podzemných vôd). Takéto odvádzanie vôd z povrchového odtoku (zrážkových vôd) podlieha potom aj povoleniu podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona,

- na základe hydrogeologického prieskumu je okrem vyššie uvedených požiadaviek potrebné upresniť v ďalšom stupni projektovej dokumentácie aj umiestnenie navrhovanej studne, jej vyhotovenie a výdatnosť, kvalitu podzemných vôd v nej. Pokiaľ by mala voda zo studne využívaná aj na pitné účely, je potrebné riešiť aj návrh ochranných pásiem takéhoto zdroja vody na základe hydrogeologického prieskumu. Odoberané podzemné vody zo studne je potrebné merať a tento odber podlieha povoleniu podľa § 21 ods. 1 písm. b) vodného zákona,

- zakladanie nádrží BPS čiastočne či úplne pod úrovňou terénu si vzhľadom na predpokladanú vysokú hladinu spodnej vody, s ohľadom na umiestnenie stavby v blízkosti vodného toku, môže vyžadovať čerpať tieto podzemné vody. K takémuto užívaniu vôd je potrebné povolenie príslušnéého orgánu štátnej vodnej správy v zmysle § 21 ods. 1 písm. g zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov. Preto je uvedenú problematiku potrebné podrobnejšie rozpracovať v ďalšom stupni projektovej dokumentácie, napr. : zakladanie ktorých objektov sa to bude týkať, ako a v koľkých miestach bude čerpanie realizované, ako a kde budú čerpané vody vypúšťané, atď.

- ďalší stupeň kompletnej dokumentácie stavby zohľadňujúci vyššie uvedené pripomienky predložiť na SVP š.p. OZ Banská Bystrica na vyjadrenie,

- keďže stavba s ohľadom na svoj charakter a umiestnenie na pravom brehu bezmenného potoka – melioračného odpadu podlieha vyjadreniu príslušného orgánu štátnej vodnej správy podľa  § 28 zákona č.364/2004 Z.z.o vodách pred zhotovením projektovej dokumentáckie stavby, ako aj súhlasu príslušného orgánu štátnej vodnej správy podľa § 27 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách pred povolením uskutočnenia stavby, požadujeme pre obsah našich vyššie uvedených pripomienok spolu s ďalším stupňom kompletnej projektovej dokumentácie stavby predložiť aj kópie uvedených dokladov.

8. Ministerstvo obrany SR Bratislava  stanoviskom zo dňa 10.09.2012 pod č. SEMaI-25-580/2012 súhlasí s umiestnením a realizáciou stavby.

9. Dodržať podmienky vyjadrenia od Hydromeliorácie, š.p., Bratislava zo dňa 18.05.2012 pod č. 2217-2/110/2012 :

-odvodňovací kanál rešpektovať, vrátane ochranného pásma 5 m od brehovej čiary kanála,

- križovanie VN káblovej prípojky s odvodňovacím kanálom vykonať v zmysle ustanovení STN 73 6961 „Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z r. 1983,

- VN zemnú káblovú prípojku v mieste križovania s kanálom uložiť min. 1 m pod skutočnú niveletu dna kanála,

- VN zemnú káblovú prípojku v mieste križovania s kanálom uložiť do chráničky,

- miesto križovania s kanálom vyznačiť výstražnými tabuľami,

- počas realizácie stavby v mieste križovania dodržať prietočnosť kanála,

- v prípade porušenia kanála – majetku štátu, ku ktorému Hydromeliorácie, š.p. má právo hospodárenia jeho uvedenie do pôvodného stavu je na náklady investora,

- prípadné vypúšťanie dažďových a akýchkoľvek odpadových vôd do kanála je nutné konzultovať so zástupcom Odboru správy a prevádzky HMZ,

- projektovú dokumentáciu k stavebnému konaniu vrátane detailu križovania VN zemnej káblovej prípojky s odvodňovacím kanálom predložiť na odsúhlasenie.

10. Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava vyjadrením zo dňa 14.05.2012 pod č. 304-1773/2012/6141 súhlasí bez pripomienok so stavbou.

11. Obvodný úrad životného prostredia v Lučenci, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uviedol v stanovisku zo dňa 25.05.2012 pod č. ŽP-2012/01038, že sa nepredpokladá podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie a preto ObÚŽP v Lučenci konštatuje, že navrhovaná činnosť nepodlieha posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredia o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

12. Dodržať podmienky vyjadrenia Obvodného úradu životného prostredia v Lučenci, ako príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 07.06.2012 pod č. ŽP-2012/00706. V prípade, že sa bude jednať o zariadenie na zhodnocovanie odpadov v zmysle § 2 odsek 16 je potrebný súhlas orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 7 odsek 1 písm. c) zákona o odpadoch (viď usmernenie MŽPSR, sekcie environmentálneho hodnotenia a riadenia, odboru odpadového hospodárstva č. 27177/2012 – 3.3 zo dňa 12.4.2012 k spresneniu prípadov pre zaradenie BPS z hľadiska posúdenia, či sa jedná o zariadenie na zhodnocovanie odpadov a je potrebný súhlas podľa § 7 odsek  1 písm. c) zákona o oodpadoch). Prednostne zabezpečiť zhodnotenie odpadov pred ich zneškodnením. Ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť zhodnotenie týchto odpadov, zabezpečiť ich zneškodnenie. S odpadmi vznikajúcimi počas realizácie stavby nakladať v súlade s § 18 ods. 1 a ods. 3 a § 19 ods.1 a § 40c zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Vzniknuté odpady triediť a zhromažďovať utriedené podľa druhov odpadov vo vhodných nádobách (napr. kontajneroch) až do doby ich zhodnotenia resp. zneškodnenia oprávnenou osobou podľa zákona o odpadoch. Viesť evidenciu o vzniku a nakladaní s odpadmi pre všetky druhy odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie a prevádzky stavby a nielen tých, ktoré sú vyšpecifikované v PD. V prípade zmeny navrhnutého spôsobu nakladania s odpadmi je potrebné požiadať orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie v zmysle § 16 písm. odsek 1 písmeno b) bod 1 alebo  bod 2 zákona o odpadoch, pred realizáciou predmetnej zmeny. Na kolaudačné konanie držiteľ odpadov predloží stavebnému úradu tieto doklady: vyplnené tlačivo „Evidenčný list odpadu“ (príloha č. 3 vyhlášky MŽP č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov) na všetky druhy odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby. Doklady o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov, ktoré vznikli počas realizácie stavby a nie sú vyšpecifikované v projektovej dokumentácii od prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov, ktorý má na činnosť, ktorú s odpadmi vykoná, udelený súhlas štátnej správy odpadového hospodárstva.

13. Dodržať podmienky Obvodného úradu životného prostredia v Lučenci, ako príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny zo dňa 12.04.2012 pod č. ŽP-2012/00724 :

- prípadný nevyhnutný výrub drevín rastúcich mimo les je potrebné zabezpečiť povoľovacím konaním na príslušnom orgáne štátnej správy ochrany prírody a krajiny,

- zabrániť šíreniu inváznych druhov rastlín na dotknutých plochách a bezprostredne po zistení výskytu inváznych rastlín ich odstrániť v súlade s platnou legislatívou,

- výkopové práce v blízkosti vzrastlej zelene vykonávať ručne, aby nedošlo k poškodeniu koreňových nábehov existujúcich drevín,

- všetky dotknuté nespevnené plochy v okolí stavby zarovnať, zahumusovať a následne ozeleniť,

- dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a súvisiacich právnych predpisov.

14. Obvodný úrad životného prostredia v Lučenci, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií vydal dňa 18.04.2012 pod č. ŽP-2012/00712 kladné vyjadrenie pre územné konanie. Na prevádzkovateľa sa vzťahujú ustanovenia zákona o priemyselných haváriách ustanovených v § 4 ods. 4 a 10 zákona o prevencii priemyselných závažných haváriách.

15. Dodržať podmienky Obvodného úradu životného prostredia v Lučenci, ako príslušného orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia zo dňa 10.04.2012 pod č. ŽP-2012/00709:

- k žiadosti o súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zdroja podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší predložiť tunajšiemu úradu:

a) emisno technologický odborný posudok pre celý areál (BPS 1 – BPS 3 v Hrnčiarskych Zalužanoch) v súlade s §17 ods. 4 zákona o ovzduší. Súčasťou posudku bude porovnanie stacionárneho zdroja s najlepšou dostupnou technikou, údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií vypúšťaných do ovzdušia a zabezpečenie ich dostatočného rozptylu podľa ustanovených požiadaviek. Posúdiť na základe predloženého projektu vplyv pachových látok v zmysle normy OTN ŽP 2111:KN, prípadne navrhnúť ak je to opodstatnené všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov podľa prílohy č. 3, bodu č. 4 vyhlášky č. 356/2010 Z.z. na ich minimalizáciu,

b) návrh prevádzkovej evidencie podľa vyhlášky MPŽaRR č. 357/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojov znečistenia ovzdušia,

c) návrh prevádzkového poriadku z hľadiska ochrany ovzdušia,

- prevádzkovateľ požiada o schválenie postupu výpočtu emisií v súlade s § 3 ods. 4 vyhlášky MPŽPaRR č. 363/2010 Z.z. o monitorovaní technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.

16. Dodržať podmienky vyjadrenia Obvodného úradu životného prostredia v Lučenci, ako príslušného orgánu štátnej vodnej správy zo dňa 27.07.2012 pod č. ŽP-2012/00715 podľa ust. § 28 zák.č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov za podmienok:

- pri spracovaní ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie a počas uskutočňovania a prevádzkovania stavby rešpektovať vodný zákon, vyhlášku MŽP SR č. 100/2005 Z.z., ktorou sa upravujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a ostatné súvisiace platné právne predpisy a normy. Vykonať všetky dostupné opatrenia tak, aby počas uskutočňovania a prevádzky stavby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd,

- v ďalšom stupni projektovej dokumentácie preukázať, že fermentory a skladovaciu nádrž nie je potrebné umiestniť v záchytnej vani tak, ako to vyžaduje Vyhláška MŽP SR č. 100/2005 Z.z. v ods. 2 § 4 v prípadoch keď takéto nádrže majú byť vybudované v ochranných pásmach vodárenských zdrojov, v blízkosti vodných tokov, odkrytých podzemných vôd a na území s veľmi priepustným podložím,

- priestory, ktoré počas uskutočňovania a prevádzkovania stavby budú slúžiť na skladovanie nebezpečných látok uvedených v prílohe č. 1 zozname II bodoch  7 a 8 vodného zákona alebo sa s týmito nebezpečnými látkami v nich iným spôsobom zaobchádzať je potrebné riešiť tak, aby boli splnené požiadavky § 39 vodného zákona a Vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z.z. Proti pôsobeniu týchto nebezpečných látok a proti ich prieniku musia byť zabezpečené všetky plochy, na ktorých dochádza k nakladaniu s nimi a to vhodnou izoláciou a ich odvedením do izolovanej nepriepustnej nádrže (žumpy) s potrebným užitočným objemom,

- na zisťovanie prípadných únikov z týchto stavebných objektov vybudovať účinný kontrolný systém, ktorý má s nimi tvoriť jeden konštrukčný celok,

- vzhľadom na možnosť zhoršenia kvality podzemnej vody do uvedenia stavby do prevádzky doporučujeme vykonať jej vstupnú analýzu,

- súčasťou ďalšieho stupňa  PD pre stavebné povolenie má byť aj projekt monitoringu vplyvu činnosti na povrchové a podzemné vody, navrhnutý podľa záverov hydrogeologického prieskumu,

- zrážkové vody odtekajúce z povrchových častí stavby a z prislúchajúceho pozemku stavby odvádzať tak, aby nemohli spôsobovať škody na cudzích nehnuteľnostiach, za preukázateľné zavinenie spôsobených škôd v plnej miere zodpovedá vlastník stavby. Volne na terén možno odvádzať len také vody z povrchového odtoku, o ktorých sa nepredpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchových a podzemných vôd,

- v termíne do začatia užívania stavby vypracovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup pri ich úniku (havarijný plán) v zmysle § 39 ods. 3 vodného zákona a po pripomienkovaní na SVP š.p. OZ Banská Bystrica ho predložiť na schválenie príslušnému orgánu štátnej vodnej správy, vybaviť pracoviská špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku nebezpečných látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou a ustanoviť funkciu vodohospodára (§ 70 vodného zákona),

- prevádzku stavebných objektov, ktoré budú slúžiť na skladovanie nebezpečných látok alebo sa bude v nich iným spôsobom zaobchádzať s nebezpečnými látkami, ale aj ostatných stavebných objektov navrhovanej stavby zabezpečiť v zmysle stavebníkom schváleného prevádzkového poriadku. Prevádzkový poriadok musí obsahovať aj spôsob vyhodnocovania kontrolných systémov a monitoringu a na prípad zistenia úniku nebezpečných látok aj potrebné organizačné a technické opatrenia,

- do termínu vydania kolaudačného rozhodnutia vypracovať plán hnojenia (cyklus a lokality) s vyhodnotením únosnosti pôdy dotknutých pozemkov. Časové a priestorové plány aplikovania zahusteného kalu a odseparovanej vody na poľnohospodárske pozemky zosúladiť s požiadavkami Miestnych územných systémov ekologickej stability jednotlivých dotknutých obcí, NV SR č. 389/2005 Z.z. o správnej farmárskej praxi, vyhlášky MŽP SR č. 199/2008 Z.z., ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach, NV SR č. 617/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti, Zákona č. 136/2000 Z.z. o hnojivách,

- pri uskutočňovaní a prevádzkovaní stavby použité stavebné a dopravné stroje a mechanizmy udržiavať v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi a nebezpečnými látkami urobiť potrebné opatrenia v zmysle § 39 vodného zákona a Vyhlášky č. 100/2005 Z.z., aby nemohlo dôjsť k úniku nebezpečných látok do povrchových alebo podzemných vôd alebo do prostredia s nimi súvisiaceho a neohrozila sa ich kvalita,

- v zmysle § 27 ods, 1 písm. c) vodného zákona na uskutočnenie navrhovanej stavby je  potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej správy – Obvodného úradu životného prostredia v Lučenci. K žiadosti o vydanie súhlasu je potrebné priložiť realizačný projekt stavby spĺňajúci opatrenia určené v § 39 vodného zákona a vo Vyhláške MŽP SR č. 100/2005 Z.z., certifikáty preukázania zhody pre navrhované izolačné materiály spolu s vyjadrením správcu povodia SVP š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica,

- pri kolaudácii stavby preukázať nepriepustnosť všetkých nádrží – fermentorov, skladovacích nádrží, dávkovacieho zásobníku, žumpy, silážnych žľabov, trafostanice, požiarnej nádrže atď., ale aj všetkých rozvodných a kanalizačných potrubí na dopravu biomasy, vyprodukovaného kalu a vody, úžitkovej vody a splaškovej vody. K vydaniu kolaudačného rozhodnutia je potrebné predložiť platné certifikáty, vyhlásenie zhody k preukázaniu vhodnosti a odolnosti použitých izolačných materiálov proti pôsobeniu nebezpečných látok ako aj protokoly o tesnosti zrealizovaných izolácií,

- navrhovaný stavebný objekt SO-09 Studňa, ktorý bude slúžiť na zásobovanie BPS úžitkovou vodou v zmysle ods. 1 písm. d) § 52 vodného zákona je vodnou stavbou, ktorú na základe žiadosti stavebníka je príslušný povoliť orgán štátnej vodnej správy – Obvodný úrad životného prostredia v Lučenci,

- stavebník je povinný ešte pred uvedením BPS do užívania požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy – Obvodný úrad životného prostredia v Lučenci o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. vodného zákona súvisiaceho s navrhovanou studňou, t.j. o vydanie povolenia na odber podzemných vôd. K návrhu o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd je potrebné priložiť aj posúdenie z hľadiska jej výdatnosti a kvality vody v nej,

- vyprázdňovanie obsahu žumpy zabezpečovať oprávnenou organizáciou pravidelne podľa potreby, s odvozom a likvidáciou odpadových vôd na najbližšom legálnom zariadení (ČOV).

17. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici vydalo dňa 16.04.2012 pod č. KRHZ-BB-OPP-929/2012 súhlasné stanovisko bez pripomienok.

18. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci zo dňa 11.07.2012 pod č. 345/2012-Kr-3402:

-v ďalšom konaní predložiť návrh úpravy miestnej komunikácie – prístupovej cesty k areálu navrhovaných BPS od križovatky so štátnou cestou III/050115 tak, aby zodpovedala predpokladanej záťaži,

- kategorizovať dotknuté územie pri miestnej komunikácii v súlade so schváleným územným plánom obce a vyhláškou č. 549/2007 Z.z. (do II. kategérie – priestor pred oknami obytných miestností rodinných domov, podľa podkladov na RÚVZ Obec Hrnčiarske Zalužany má schválený územný plán – ÚPN sídelného stavu Hrnčiarske Zalužany – Sušany v roku 1987, podľa ktorého územie pri miestnej komunikácii je pre obytné plochy a nie je priemyselnou zónou), pri zmene kategórie územia pri miestnej komunikácii aktualizovať akustickú štúdiu,

- v projektoch pre stavebné konanie navrhnúť konkrétne opatrenia pre dosiahnutie vyhovujúceho stavu hluku z prevádzky podľa odporúčaní akustickej štúdie (strana 11),

- ku kolaudácii stavieb zabezpečiť objektívne meranie a hodnotenie hluku pre deň, večer a pre noc (pred najbližšími RD), ktorými sa preukáže splnenie požiadaviek zákona NR SR č. 355/2007 Z.z., vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. a NV SR č. 115/2006 Z.z. (vrátane hodnotenia výsledkov hluku a plnenie záverov akustickej štúdie „Vyhodnotenie vplyvu hluku z prevádzky – Bioplynové stanice v obci Hrnčiarske Zalužany – na dotknuté vonkkajšie chránené prostredie),

- ku kolaudácii stavieb bioplynových staníc objektívnymi meraniami (pred RD pri štátnej ceste a pred  poslednými RD pri miestnej komunikácii) preukázať splnenie požiadaviek zákona č. 355/2007 Z.z. a vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. pre deň a večer (vrátane hodnotenia výsledkov akustickej štúdie z vplyvu dopravy v súvislosti s prevádzkou plánovanej bioplynovej stanice).

19. Dodržať podmienky stanoviska Obvodného pozemkového úradu v Lučenci zo dňa 15.10.2012 pod č. LC/2012/00517 v ktorom súhlasia s použitím poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer - uloženie zemného kábla pre VN prípojku v termíne od 10/2012 do 09/2013  na pozemkoch parc.č. 996/1, 996/4, 997/5, 998/1, 998/2 k.ú. Hrnčiarske Zalužany za týchto podmienok:

- poľnohospodársku pôdu na vykonávanie nepoľnohospodárskej činnosti, použiť len v najnutnejšom  rozsahu a len na uvedený zámer,

- práce na poľnohospodárskej pôde prevádzať tak, aby ich realizáciou nedošlo k škodám na okolitej pôde,

- pred započatím prác vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy použitej na nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako 1 rok podľa vypracovanej bilancie skrývky z 7.9.2012 a zabezpečiť starostlivosť  o skladovanú skrývku,

- vykonať rekultiváciu narušenej poľnohospodárskej pôdy  podľa vypracovaného návrhu vrátenia poľnohospodárskej pôdy  do  pôvodného stavu  v termíne do  30.09.2013,

- odovzdanie pôdy  užívateľovi, písomne  ohláste a spolu so záznamom z odovzdania,  potvrdeným užívateľom, zašlite na tunajší úrad v termíne do 15.10.2013.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli podané žiadne námietky.

Toto rozhodnutie o umiestnení stavby platí v zmysle §40 odst.1 stavebného zákona dva roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

Obec Hrnčiarske Zalužany má schválený územný plán, stavebný úrad v zmysle §37 stavebného zákona v znení neskorších predpisov pre vydanie územného rozhodnutia zistil skutočnosti aj vlastným prieskumom a pri miestnom zisťovaní.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a podľa § 26 ods. 2 zák.č. 71/1967 Z.z. musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

V zmysle položky 59 písm. a)  zákona zák.č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol správny poplatok vo výške 16,50 € uhradený v hotovosti.

O d ô v o d n e n i e :

Dňa 11.09.2012 podal stavebník XAV, s.r.o., Štúrova 104, 900 01 Modra, IČO: 46332448, na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "Bioplynová stanica Hrnčiarske Zalužany 3“, na pozemkoch parcelné čísla  KN- C 996/2, 999/2, 998/3 996/4, 998/1, 997/5 (KN- E parc.č. 649) , 998/2 (KN-E parc.č. 652/1), 996/1 (KN-E parc.č. 645) v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany.  Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Po preštudovaní podania Obec Hrnčiarske Zalužany v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov oznámil oznámením verejnou vyhláškou zo dňa 11.09.2012 účastníkom konania a súčasne jednotlivo aj dotknutým orgánom štátnej a verejnej správy začatie územného konania a súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym pojednávaním na deň 01.10.2012.V oznámení o konaní stavebný úrad poučil účastníkov konania a o orgány štátnej a verejnej správy o podmienkach nahliadnutia do podkladov konania a o lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky voči navrhovanej stavbe. Na ústnom pojednávaní dňa 01.10.2012 neboli podané žiadne námietky a pripomienky.

V konaní pre umiestnenie stavby dali písomné stanoviská Obvodný úrad životného prostredia v Lučenci, Obec Hrnčiarske Zalužany, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Obvodný úrad Lučenec – odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, SVP š.p. OZ Banská Bystrica, Krajský pozemkový úrad v Banskej Bystrici, Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava, Ministerstvo obrany SR v Bratislave, SSE-D, a.s. Žilina, Hydromeliorácie, š.p. Bratislava, Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Lučenci. Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a účastníkov konania sú vo vzájomnom súlade. Ich pripomienky boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa §37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie nie je v rozpore s verejným záujmom a účastníkov konania a neohrozuje životné prostredie. Stavebný úrad preskúmal návrh aj z hľadiska §38 stavebného zákona a zistil, že nenašiel dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia. Pre účely stavebnej prípravy stavby bol v podmienkach tohto rozhodnutia stavebník zaviazaný na rešpektovanie podmienok uvedených orgánov štátnej a verejnej správy. Na základe uvedených skutočností bolo preto rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici prostredníctvom Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné príslušným súdom podľa § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

Ing. Branislav Nociar

starosta

Rozhodnutie sa doručí:

- XAV, s.r.o., Štúrova 104, 900 01 Modra

- Ostatní účastníci konania ( vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú k takýmto pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnícke a iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté) formou verejnej vyhlášky v zmysle § 36 ods.4 stavebného zákona tak, že toto oznámenie stavebného úradu bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli tunajšieho úradu

- SSE-D, a.s. Republiky 5, 010 47 Žilina

- Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211

- Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica

Na vedomie:

Krajský pozemkový úrad v Banskej Bystrici, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

Obvodný pozemkový úrad v Lučenci, Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec

Obvodný úrad životného prostredia v Lučenci, Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec

Krajské riaditeľstvo hasičs. a záchr. zboru v Banskej Bystrici, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, Petofiho č. 1, 984 38 Lučenec

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Nám. republiky 26, 984 0 1 Lučenec

Slovenský hydrometeorologický ústav, regionálne stredisko Banská Bystrica, Zelená 5, 975 90 Banská Bystrica

Obvodný úrad Lučenec, odbor civil. ochrany a kríz. riadenia, Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec

Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava